竞争性磋商文件

招标项目名称：南通职业大学健身设备配套项目

招标项目编码：NTZDCG2019FW028

南通职业大学招投标管理办公室

2020年1月13日

招标公告

一、项目名称：南通职业大学健身设备配套项目

二、项目编号：NTZDCG2019FW028

三、预算金额：30.5万

四、合格的投标人：

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格要求:

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2、投标人为体育用品生产厂家或者具有体育用品销售资格的代理商（或经销商）；

3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

（三）本项目不接受联合体投标。

五、投标保证金

投标保证金人民币  壹  万元整。

交纳方式：投标时，须同时缴纳以银行汇票形式的投标保证金人民币1万元整。

（户名：南通市财政局；账号：513902006610906；开户行：招行南通分行营业部。备注务必注明：南通职业大学投标。）

六、投标时间及地点：

请投标人于2020年1月21日上午8:30-9:00之间，请将密封好的标书及样品送至主教学楼1401室。

开标时间：2020年1月21日上午9：00。

招标文件获取：投标人自行下载。

与本次招标有关事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：南通职业大学招投标管理办公室；

联系人：袁老师，联系电话：0513-81050956；

技术答疑：张老师，联系电话：13814700303。

南通职业大学招标办

2020年1月13日

友情提醒

投标人下载招标文件后应仔细阅读招标文件的所有内容，如认为有内容残缺，或在资格要求、项目需求、技术参数等方面含有排它性表述的，应在投标截止时间三日前以书面形式提出询问或疑问，送达并签收。未在规定时间内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容。投标人不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

投标人对本次招标有质疑的，须由投标单位法定代表人或委托代理人以书面形式送达并签收。不能提供佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、匿名的质疑将不予受理。

凡质疑不成立，投标单位将被列入有不良行为记录名单,同时承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

# 第一部分  竞争性磋商公告

一、项目名称：

项目名称：南通职业大学健身设备配套项目

二、采购预算：

本项目采购预算为 305000元，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。

三、项目需求说明：

项目磋商文件详见附件1，请仔细研究。

四、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格要求:

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2、投标人为体育用品生产厂家或者具有体育用品销售资格的代理商（或经销商）；

3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

（三）本项目不接受联合体投标。

五、本磋商项目联系事项

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。采购人方面联系人 ：张虹(13814700303)。

六、竞争性磋商程序简介

磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”条件的，提交最后报价的供应商可以为2家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

七、通知书发放条件和途径：成交结果公告公示期结束后，南通职业大学招投标管理办公室对成交供应商发放成交通知书。发放地址：南通职业大学主教学楼1112招投标管理办公室，电话：81050956。

第二部分 磋商须知

一、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按“第六部分 响应文件组成”要求编写响应文件，自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

3、本中心将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件。

二、响应文件的密封及标记

1、商务技术文件应将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

2、响应报价表须单独密封，不得出现于其他磋商文件中。

3、密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于磋商前不得启封。

4、招投标管理办公室将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件。

三、报价准备

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2、最后报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。

3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

# 第三部分 项目需求

请供应商在网上报名前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、关于建议品牌：

项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效响应处理。

3、优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

4、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

# 二、项目具体需求说明

# （一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动感单车 | 40 | 台 |  |  | 1、电镀飞轮，重量：24KG ，尺寸：￠480*40mm 2、最大载重：150KG 3、净重：65KG 4、管材参数：底脚管：PT80*50*2.0 5、龙头、坐垫可上、下、前、后调节；前后两地脚管带可调整高度装置；前端滚轮设计，可方便随意移动； 6.曲柄R170尺寸不小于210*40*9mm，脚踏尺寸不小于95*65*30mm，脚蹬绑带可调节； 7、内部为多楔带传动，无噪音的传动系统，减少零配件的损耗； 8、车身采用高级涂料静电喷涂高温处理，耐磨耐酸,止滑把手；PU赛车坐垫提供国体认证有效期内确认函和国体认证证书，代理商必须提供授权书原件。并且提供检测报告证书，加盖生产厂家公章 |  |
| 2 | KTV前置效果器 | 1 | 台 |  |  | 音乐参量均衡：7段；音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)；麦克风：有四种麦克风FBE模式：OFF 1 2 3；有麦克风压限功能；15段麦克风参量均衡；效果：回声；混响；主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）；中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）；超低音输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）；系统：两个音乐输入端口：1/2；音乐输入增益：0dB/3dB/6dB (用户模式不可调节)；键盘锁密码与系统模式切密码； | 可插U盘播放音乐 |
| 3 | 10寸多功能音箱 | 4 | 只 |  |  | 频响：58Hz-18kHz（±3dB） 单元组件：1×10英寸低频(防水处理) 1×34mm压缩高频 额定功率：250W 灵敏度(1W/1M)：96dB 最大声压(SPL)：118dB(持续)124dB(峰值) 标准阻抗：8Ω 覆盖角度：90°* 50° 外网：强化钢网,防雨水流入 插座：2×NEUTRIK NL4 体积(宽×高×深)：300×475×260mm 重量(每只)：16公斤 | 建议壁装或用钢丝绳吊装 |
| 4 | 双通道功放 | 1 | 台 |  |  | 输出功率：700W*2（8Ω）1300W*2（4Ω）；频率响应:20Hz-20KHz(±0.3dB)转换速度：≥30V/µs 阻尼系数：≥400:1,串音：>70dB@1KHZ,信噪比 S/N：>100dB,总谐波失真THD+N：<0.1%、1KHZ 互调失真 IMD：<0.2%8Ω,1KHZ@1W,冷却方式：无级调速风扇，气流由前至后,功放保护方式：直流、短路、断路、过热、超低频、射频保护； | 一推四 |
| 5 | 中央处理器 | 1 | 台 |  |  | 输入/工作电压：AC~220V/50-60HZ 整机功耗：≤2W 备用电源DC：12V/1A,方便调试 对外供电：通过RJ45口，向外提供DC12V/1A电源供应，包括墙板、扩展1/2、接线盒 调光台输入：卡侬1×输入调光台的DMX512信号，进行记录并可再次编辑，以满足更多应用需求。 DMX512输出：卡侬*1，RJ45*1，1024通道 音频检测：RCA*2输入，RCA*2环路输出 功放红外：Rj45接口，提供专用红外发射头，网线连接 VOD：Rj45接口，通过接线盒连接各家点歌机 空调：连接配线实现红外及RS485方式控制空调 墙板门牌灯：RJ45接口，RS485通讯，采用RS485总线控制协议 扩展1/2：RJ45接口，RS485通讯，预留其他扩展应用 IR接收窗：内置红外接收头，学习红外码值 DMX512输入：配置两个卡侬输入接口，连接调光台输出，支持1024个通道。 DMX512输出：配置两个卡侬和两个网口输出接口，支持1024个通道。 内外控开关：外控状态为外部调光台直接控制，内控状态为运行声光联动自动效果。 调光台学习：可以学习记录调光台编制程序，学习时无需手动拔插线路智能切换。 音频检测后插优先：SPDIF光纤数字音频、立体声RCA输入、3.5AUX耳机输入 节奏声光联动：内置音频全频分析模块，让灯光和音乐完美配合。 歌曲声光联动：可以联动点歌系统的歌曲分类进行场景联动。 动态频谱：LED直观显示当前音频频谱。 电脑调试软件：HCK800S 1024电脑调光软件 无线调试：连接外置WIFI盒，实现效果调试参数下载无线完成。 外部控制功能：特殊情况下可以控制外部音响、空调、门牌等系统。 工程管理：用户管理权限设置，所有设置和效果均可保存到电脑进行备份。 U盘功能：通过U盘升级程序、下载参数、更新配线程序等，升级的麻烦一次解决。 |  |
| 6 | LED水晶魔球 | 2 | 台 |  |  | 一款采用三颗10W红绿蓝大功率高亮LED灯珠组合设计的灯具，LED灯珠透过透镜，再由步进电机带动透镜无极转动，并配合LED红绿蓝变幻形成丰富的娱乐效果。 电 源：输入AC100-240V，输出DC12V,5A 功 耗：45W 光 源：3颗10W（R1，G1，B1）LED 光源寿命：60000小时 出光角度：150° 控制面板：四位数码管+4个按键 控制模式：声控，自走，DMX512 DMX 通道：8个通道 DMX接口：2×Rj45（输入和输出），2×XLR（输入和输出） 调 光：0-100%线性调光 频 闪：频闪速度最快20次每秒 工作环境温度：最高不超过40°C IP防护等级：IP20 表面材质：防火ABS塑料，整机白色 特点：高功率LED发光，私模聚光透镜。 温度控制，有效降低工作噪音，延长风机使用寿命和光源使用寿命。 可通过网口更新程序。 可配合SRM701天花嵌扣嵌入式安装于天花板， 投光角度可调（垂直0-85°）。 产品尺寸：187×170×284mm 包装尺寸：270×270×350mm 净 重：1.75kg 毛 重：2.5kg | 适合娱乐舞台。（安装方式;吸顶安装，重量轻，普通石膏板既可安装。） |
| 7 | LED摇头染色+图案 | 3 | 台 |  |  | 一款具有染色和图案双重效果的多功能摇头灯，多图案、多色彩，既可全场染色，也可图案铺背景，效果特殊。 电源：AC100-240V,50/60Hz 输出：DC24V，3.5A 功耗：100W 光源：单颗30W LED+6颗8W（RGBW四合一）LED 光源寿命：60000小时 投光角度：15° 染色光束角度25° X/Y轴旋转：X轴360° / Y轴110°，旋转速度可调节 控制面板：四位数码管+4个按键 控制模式：声控，自走，主从，DMX512 DMX 通道：17个通道 DMX接口：2×Rj45(输入和输出) 图案盘：8种图案+白光 颜色盘：6种颜色+白光 调光：0-100%电子调光 频闪：频闪速度最快20次每秒 工作环境温度：最高不超过40°C IP防护等级：IP20 表面材质：塑料 产品尺寸：178×258mm 包装尺寸：210×210×300mm 净重：2.08kg 毛重：2.8kg | 4米以下层高使用，只有石膏板，不好加固的地方使用。（安装方式;吸顶安装，重量轻，加厚石膏板既可安装。） |
| 8 | LED全彩PAR灯 | 3 | 台 |  |  | 一款采用四合一灯珠的全嵌入式染色PAR灯，0-85°的宽角度调节设计,可依据现场需要灵活调节出光口,满足不同角度的光渲染效果. 电 源：输入AC100-240V，输出DC24V,5A 功 耗：110W 光 源：36颗4W（RGBW四合一）LED 光源寿命：60000小时 出光角度：25°/45°(可选) 控制面板：四位数码管+4个按键 控制模式：声控，自走，DMX512 DMX 通道：5/8个通道 DMX接口：2×Rj45（输入和输出），2×XLR（输入和输出） 调 光：0-100%线性调光 频 闪：频闪速度最快20次每秒 工作环境温度：最高不超过40°C IP防护等级：IP20 表面材质：防火ABS塑料，整机白色 特 点：0-100%线性调光，内置多种频闪效果，无极混色，混色均匀。 内置温度控制，有效降低工作噪音，延长风机使用寿命和光源使用寿命。 可通过网口更新程序。 可配合SRM701天花嵌扣嵌入式安装于天花板，投光角度可调（垂直0-85°）。 产品尺寸：187×170×197mm 包装尺寸：270×270×280mm 净 重：1.6kg 毛 重：2kg | （安装方式;吸顶安装，重量轻，普通石膏板既可安装。） |
| 9 | 不可调天花嵌扣（大S） | 14 | 个 |  |  | 配套：7S灯系列 |  |
| 10 | 12路4KW电源直通箱 | 1 | 台 |  |  | 技术参数 额定电压 : 三相五线制AC380V±10％,50Hz±5％,端子接线座后板 额定功率 : 12路×3KW，每个回路最大输出功率可达4KW 外形尺寸 : 10U 正常工作条件 : 环境温度：0℃～+45℃， 相对湿度：+40%～+80% ， 大气压强：0.8～1.6个标准大气压 工作环境 : 通风良好，无大量烟尘 产品尺寸 : 515×483×133mm 产品重量 : 12KG 产品特点 : 简洁明朗的数显直读式电压表；可自锁可过大电 流，交错零火的犀牛插供电。 功能 : 设有总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关；三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示； |  |
| 11 | 金银线 | 1 | 批 |  |  | 用于功放机输出至音箱的接线。 |  |
| 12 | 话筒线 | 1 | 批 |  |  | 用于地插话筒地插，灯光控制等音频系统。规格有HTP 2×20芯、HTP 2×27芯、HTP 2×37芯、HTP 2×48芯、HTP 2×60 |  |

（二）样品

样品：动感单车一台。样品不全或者未送作为无效投标

注：未提供样品的，视为无效投标。

（三）其他

1、质保期限:两年。（主立柱、轴心、皮带质保期两年，易损耗件两年内凭损坏件免费更换）

2、供货时间：合同签订后的30天以内。

第四部分  评审程序和内容

一、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

二、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（一）商务技术分：70分

供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分,分值保留小数点后两位。以下所设分值均为各条评分最大得分值，请评委根据各条评分内容在0~所设分值之间酌情打分。

| 序号 | 分值 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术5分 | 1、符合招标要求的，得2分； |
|  |  | 2、优于招标要求的，每项酌情加1分，最多加3分。 |
|  |  | 3、低于招标要求的，不得分； |
| 2 | 样品分16分 | 评委根据招标文件的参数和投标人所提供动感单车样品的表面处理工艺、表面光洁度、结构稳定性、外观设计、器材色彩、器材安全性、设计的合理性、辅材等的情况评分： 1、样品须于2020年1月21日递交磋商文件的同时送至采购方指定地点，过时不候。 2、所有样品费用由投标人承担，中标后将作为成品质量对比样本封存或经甲方验收合格后直接作为供货产品。不提供样品为无效投标 |
|  |  | 1、投标人提供的样品优于招标文件参数的有一个得1分，最多得4分。 |
|  |  | 2、器材表面情况：优得4分、良得2分、一般得1分； |
|  |  | 3、外观结构及功能：优得4分，良得2分，一般得1分； |
|  |  | 4、表面、配套件质量：优得4分，良得2分，一般得1分。 |
| 2 | 售后服务25分 | （投标人获得CTEAS1001-2017《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》七星级证书得5分（复印件加盖投标人公章，提供原件核查，否则不得分）满分6分。 |
|  |  | 投标人在项目实施地区的服务机构有常备配件库，仓储面积达到400平方（含）以上得1分，每增加200平方加1分，最高得10分（提供房屋租赁合同或产权证明复印件，日期均为本招标公告发布之前，原件备查）。 |
|  |  | 投标人拥有培训合格的技术服务人员达到10人得2分，10人以上每增加2人得1分，最高得5分（提供培训结业证书复印件及投标人为其在项目实施地区缴纳社会保险缴纳凭证等相关证明文件)。 |
|  |  | 投标人提供切实可行的售后服务方案，如售后服务车辆、提供全国统一的免费售后客户服务800、400电话（评标现场拨号确认）、接到报修电话后的实际响应时间，到达现场的时间等，优得4-3分，良得2分，一般的得1-0分。 |
| 3 | 业绩4分 | 项目业绩：2016年1月1日以来投标人在区县（含）级以上同类型政府采购招标业绩合同，合同金额≥30万元的每个得1分，满分4分。 |
| 4 | 资质20分 | 1、具有连续三年国家级工商部门颁发的守合同重信用等级证书得5分（原件备查）； |
|  |  | 2、投标人获得全国体育行业职业技能大赛特别贡献奖（国家体育总局、中华全国总工会、中国全国体育总会颁发）的得5分。（复印件加盖投标人公章，开标时提供原件，未提供原件的不得分） |
|  |  | 3、投标人获得国家级体育产业示范基地或示范单位的得3分。（复印件加盖投标人公章，开标时提供原件，未提供原件的不得分） |
|  |  | 4、投标人获得全国质量和服务质量诚信示范企业得1分，中国市场监测中心颁发的中国讲诚信守合同重质量典范企业得1分，中国质量服务信誉AAA级品牌得1分（原件备查，否则不得分）。 |
|  |  | 5、投标人获得中国驰名商标得1分（原件备查） |
|  |  | 6、投标人同时具备质量管理体系认证证书ISO9001、环境管理体系认证证书ISO14001、职业健康安全管理体系认证证书GB/T28001-2001和ISO10015质量管理培训体系的得1分，四者缺一不得分（原件备查）。 |
|  |  | 7、投标人连续三年被评为中国轻工业健身器材行业十强企业（中国轻工业联合会颁发），得2分，投标原件备查，否则不得分。 |

(二）价格分：30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

三、成交通知

成交结果在南通职业大学官网公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后三十日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、结算方式及期限：

供应商合同签订后30日内供应设备到位，完成设备调试部署以及人员培训后，组织项目验收，验收合格且按合同总额10%的质量保证金，确认汇入学校收入账户后，20个工作日内支付合同款，质量保证金于货物运行满2年后付清。

第六部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、商务技术响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（一正两副，单独密封并牢固装订）：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）;

3、法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4、请按竞争性磋商公告资格要求中的（一）、（二）提供相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章。）;

5、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、价格响应文件，一式二份（单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术响应文件部分：

1、磋商报价总表；

2、磋商报价明细表。

三、商务技术响应文件（不能出现报价；一正两副，单独密封并牢固装订）：

1、磋商供应商情况一览表

2、商务部分正负偏离表

3、技术部分正负偏离表

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

4、响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等

5、为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

6、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。