南通职业大学体育器材询价公告

南通职业大学以询价方式采购体育器材，现公告如下：

一．项目名称：南通职业大学体育器材

二．项目编号：NTZDCG2020GK005

三．项目预算：14.62万元

四．投标人资质要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2.具有独立的法人资格，有效的营业执照及税务登记证（或新版“三证合一”营业执照）；　　3.能够独立承担本项目，经营范围具有生产或销售本采购项目内容的资质；

4.本项目不接受联合体投标。

五．投标时间及地点

请投标人于 2020年4月3日上午8:30-9:00，将密封好的标书送至青年中路89号南通职业大学主楼1401室。

开标时间：2020年4月3日上午9:00

招标文件获取：投标人自行下载。

与本次招标有关事宜请按下列方式联系：

单位部门：南通职业大学招投标管理办公室；

联系电话：0513-81050956/81050792；

联系人：袁老师、王老师

技术咨询：张老师 ，联系电话：13814700303。

南通职业大学招标办

2020年3月30日

友情提醒

投标人下载招标文件后应仔细阅读招标文件的所有内容，如认为有内容残缺，或在资格要求、项目需求、技术参数等方面含有排它性表述的，应在投标截止时间三日前以书面形式提出询问或疑问，送达并签收。未在规定时间内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容。投标人不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

投标人对本次招标有质疑的，须由投标单位法定代表人或委托代理人以书面形式送达并签收。不能提供佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、匿名的质疑将不予受理。

凡质疑不成立，投标单位将被列入有不良行为记录名单。同时承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

第一部分   项目具体需求

一、投标供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2.具有独立的法人资格，有效的营业执照及税务登记证（或新版“三证合一”营业执照）；

3.能够独立承担本项目，经营范围具有生产或销售本采购项目内容的资质；

4.本项目不接受联合体投标。

二、技术需求表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 配置或 技术参数 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式单臂篮球架 | 6副 | 1.产品规格：篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m。2.产品用材：球架立柱采用定制□180×180×4优质大圆角方管制作，圆角R40mm，既美观又安全性能好；。篮架伸臂采用δ3进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用Φ48×2圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，后拉杆采用口50×40×3优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。3.篮板：规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。4.篮圈：篮圈采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。5.产品的结构原理：产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用优质冲件，规格：350×350×27mm，四周呈大圆角，法兰上设计有5个孔。远离球场的一侧设计为3个孔，增强篮架整体的安全性。预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于550mm，共由5根搓M18螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。6.紧固件:篮架所有紧固件均经热镀锌处理，能保证长年不生锈。7.表面涂层牢固。8.厂家能提供不低于6年期限的原厂质保函、篮球架还必须符合GB23176-2008《篮球架》标准并提供国家体育用品质量监督检验中心出具的合格的检测报告。同时必须提供篮球架厂家的产品质量险和责任险证明。（复印件加盖原厂公章）。 | 金陵 铁人 宏康健 |
| 2 | 篮球 | 150只 | 1.符合GB/T22868-2008 篮球标准，7号； 2.适合场地：室外和室内； 3.材质：丁基橡胶内胆，尼龙加强层，合成PU皮革外皮； 4.充气压：7-9LBS(PSI)； 气压下降率：＜10%； 5.气门与气门房设计具有防水、防漏气特点。 | 奥联 斯伯丁 摩腾 |
| 3 | 排球 | 150只 | 1.符合GB/T22882-2008 排球标准，5号； 2.内胆采用专用进口生胶制成，弹性柔和稳定； 3.缠纱：采用高柔韧专用纱线，均匀缠绕,不易变形； 4.表皮：合成PU皮革外皮； 5.球嘴具有防漏气，防水等特点； 6.气压下降率：＜10%。 | 奥联 斯伯丁 摩腾 |
| 4 | 足球 | 100只 | 1.符合GB/T22892-2008足球标准，5号； 2.适合场地：室外和室内； 3.材质：橡胶内胆，尼龙加强层，优质PU合成革外皮； 4.充气压：8-9LBS(PSI)；气压下降率：＜10%。 | 奥联 斯伯丁 摩腾 |
| 5 | 桥牌教学挂盘（磁性） | 1套 | （1m×1m×0.03m），镀锌铁皮、铝合金边框、塑料包角组成。140多个叫牌板适用不同教学和牌艺研究。纸箱木框架包装。净重约3kg/套，毛重约7kg/套。 | 成功 群星 双元 |
| 6 | 排球网 | 4只 | 国标、结实耐用。 | 金陵 宏康健 方源 |
| 7 | 瑜伽垫 | 100张 | 规格：800*1850*10、环保无异味。 | 金陵 宏康健 方源 |
| 8 | 垫子 | 100片 | 规格：1000*1000*25、环保无异味。 | 金陵 宏康健 方源 |
| 9 | 羽毛球 | 120桶 | 威克多金黄1号 李宁A+80 尤尼克斯AS02 | 威克多 李宁 尤尼克斯 |
| 10 | 网球 | 200只 | 国标、结实耐用。 | 金陵 宏康健 方源 |

备注：序号2-8需要提供样品。

三、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

1.质保期：货物第1项质保为6年，第2-8项质保期为6个月（自交货并验收合格之日起计）。

四、验收要求

由我单位组织相关专业技术人员，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

五、项目交货期需求

1.签定合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起  7 个工作日内按时签约。

2.交货期（服务时间）：自合同签定之日起 30 天内。

3.交货（服务）地点： 根据甲方指定要求地点 。

六、付款:在项目验收合格后按合同约定办理结算手续。

七、询价需携带的材料

（一）询价文件（1份正本和2份副本，必须包含以下内容并装订成册，密封并加盖公章）

1. 廉洁承诺书（见格式文件下载）；（加盖公章）

2. 法人代表授权书（见格式文件下载，如法人参加投标，无需提供）；（加盖公章）

3. 投标单位法人与被授权人身份证复印件；（加盖公章）

4. 营业执照副本及税务登记证（新版“三证合一”营业执照）复印件；（加盖公章）

5. 售后服务承诺；（须响应公告内容要求）（加盖公章）

6. 所投产品技术偏离表（不接受负偏离）；（加盖公章）

7. 产品规格型号与技术参数清单；（加盖公章）

8. 其他必要的材料。

（二）报价文件（单独密封并加盖公章）

填写的《南通职业大学询价单》并加盖公章（见格式文件下载）

（三）保证金（银行汇票）

1. 投标人参加本次采购请交纳询价保证金：叁仟元（¥3000元）

2. 保证金的提交只接受以下方式：

本工程的投标人须在递交投标文件的同时缴纳投标保证金人民币0.3万元，否则其投标文件将被拒绝接受。保证金以银行汇票形式（银行汇票在资格预审文件送达日期前二个工作日内开出）。（户名：南通市财政局；账号：513902006610906；开户行：招行南通分行营业部。备注务必注明：南通职业大学投标。）如未中标则当场退还，如果中标则转为履约保证金。

3. 未按规定时间、数额、形式提交保证金的，不具备投标资格。

4. 成交人的投标保证金转为履约保证金。

5. 未成交的投标保证金在询价结束后予以无息退还。

注：成交供应商的保证金转为履约保证金（若不足成交金额5%的补足至成交金额的5%），在验收及质保期满后无息退还。

八、评审方法

1. 资质审查：依据本询价文件的规定和要求，对投标人提供的资格证明材料是否齐全、是否满足本次询价采购的要求进行复审，复审合格的进入下一个评审流程。

2. 技术参数：未能实质性响应询价文件要求，技术参数存在不可接受的负偏离（投标人必须提供技术偏离表，如有偏离，必须在技术偏离表中注明）者取消报价资格。

3. 服务响应：投标人须按询价文件要求，按序详细列出服务响应要求。若谈判小组认为未能响应服务并不能承诺者，取消报价资格。

4. 文件的完整性：谈判小组一致认为，投标人提供的投标文件不完整，有可能造成服务质量或产品质量降低的，取消报价资格。

九、成交原则

符合要求的前提下，报价最低者成交。

十、付款办法

安装调试验收合格后，由采购单位按合同约定办理支付手续。