南通职业大学马克思主义学院思政课AVR实践教学基地项目

竞争性磋商文件

NTZDCG2021ZDL051

# 采购单位：南通职业大学

# 代理机构：江苏中润工程建设咨询有限公司

日    期：2022年06月07日

# 目   录

第一部分  竞争性磋商邀请

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

# 第一部分  竞争性磋商邀请

江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受南通职业大学（以下简称“采购人”）委托，对其所需的南通职业大学马克思主义学院思政课AVR实践教学基地项目实施竞争性磋商方式组织采购。

## 一、项目名称及编号：

项目名称：南通职业大学马克思主义学院思政课AVR实践教学基地项目

采购文件编号：NTZDCG2021ZDL051

## 二、项目需求说明：

项目需求说明详见第三部分《项目需求》，请仔细研究

三、采购限价：215万元

四、服务时间（详见第三章项目需求部分）：详见采购需求

## 五、供应商资格要求

供应商其他资格要求及应提供的资料：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力(具有有效的企业法人营业执照副本或法人证书或其他组织、自然人的有效证照)；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺，格式自拟加盖公章或提供2020年经审计的财务报告；如截止到开标时间供应商成立时间不足要求时限的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书，格式自拟加盖公章)；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书，格式自拟加盖公章或近一年内任意1个月的纳税及社保缴纳证明，如依法免税或纳税零申报须提供相关证明材料，新公司以注册时间为准）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明(提供声明，加盖公章)；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标采购活动。

5.本项目不接受联合体投标

上述资料复印件须加盖公章，带原件（含商务技术响应文件涉及的原件）备查，磋商响应时一次性递交，不接受补充资料。

注：供应商应认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与磋商的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的供应商作无效磋商处理，磋商保证金不予退还，视情在相关部门网站公示。

## 七、磋商公告媒体

本项目磋商公告及采购文件在“南通职业大学官网”发布。

## 八、磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

## 九、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为合同金额的5%。

2.成交供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入招标人账户，成交供应商凭中标通知书与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过考核验收后，合同履行保证金转为质量保证金；质保期满后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的质量保证金。

4.由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

## 十、磋商文件下载、响应文件递交

1.下载磋商文件：自本公告发布之日起可在本项目公告附件中下载本项目磋商文件。

2.提交响应文件：供应商在磋商开始时间之前，向采购代理机构提交磋商响应文件。

3.响应文件接收截止及磋商开始时间、地点：

时间：2022年06月22日14:00

地点：南通市濠南路32号3号楼3楼，如有变动另行通知。

特别提醒：1.参加投标人员需严格执行崇川区新冠肺炎疫情联防联控指挥部最新新要。

2.开标地点院内不提供停车位，供应商需要在附近自行寻找停车地点，请各潜在磋商供应商合理选择交通工具，或提前到达磋商地点。参加磋商的人员，请配合现场工作人员的调度安排，携带有效身份证件，规范佩戴口罩，接受实名登记和体温检测后按规定进入开标室。

## 十一、本磋商项目联系事项

采购人

单  位：南通职业大学

联系人：王老师

电  话：0513-81050792

采购代理机构

单    位：江苏中润工程建设咨询有限公司

联 系 人：高工

联系电话：0513-55887778

邮箱：jszrntzb@163.com

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。对项目磋商文件其它部分的询问请向招标代理机构提出。

## 十二、响应文件制作份数要求：

详见磋商文件第七部分“响应文件组成”的具体要求。

## 十三、竞争性磋商程序简介

供应商先对响应文件进行密封性检查，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分按照排名确定成交供应商。

# 第二部分  磋商须知

## 一、本磋商文件由采购代理机构解释

1.供应商在南通职业大学官网下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对招标采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2.供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

## 二、磋商文件的澄清、修改、答疑

采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告形式通知所有响应磋商的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。竞磋供应商应注意随时查看相关信息。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

## 三、响应文件的编写、份数和签署

1.磋商响应供应商按采购文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致协议文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担；不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经竞磋供应商法定代表人或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖红章。

2.响应文件正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

3.采购代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件。

## 四、响应文件的密封及标记

1.资格审查文件应将正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

2.商务技术文件应将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3.价格响应文件须单独密封，不得出现于其他磋商响应文件中。

4.密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于磋商前不得启封。

## 五、报价准备

1.供应商应根据自己的服务经营能力进行磋商报价。

2.最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

## 六、保证金退还（本项目不涉及）

## 七、相关费用

1.供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.本项目按照发改价格[2011]534号文标准的计收，由成交人支付，评委费按实收取，供应商须综合考虑在投标报价内。

3.本次磋商收取资料费300元，磋商现场提交给代理机构，无论成交结果如何，此项费用不予退还。

4.磋商文件未列明，而竞磋供应商认为必需的费用也需列入报价。

## 八、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效磋商处理。

1.合同签订生效后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同金额的30%。货物送到甲方指定交货地点，经乙方安装、调试后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同金额的40%。由甲乙双方验收合格后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同金额的30%。

2.乙方凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）乙方开具的正式发票；

（3）资金支付申请表、验收报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书，其他按具体结算要求需要提供的材料。

# 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

## 一、建设内容

思政课AVR实践教学基地总面积约313平方米，空间由一个阶梯教室、两个小教室和一个教室外走廊组成，可容纳120位师生进行思政课实践教学。

思政课AVR实践教学基地以感受、学习、实践为设计逻辑，进行虚拟仿真实践教育功能打造和主题展览设计装修，实现立体式思政教学资源的构建。中心进行分项专题化设计，旨在通过体验、实践来提升学生对党和国家发展的认识，培养对中国共产党领导的认同感和归属感，激发学生参与民族复兴大业的积极性、主动性和创造性。

建成后的三大功能：

功能一：校内实践教学功能——将红色文化、四史精粹、课程思政等利用虚拟现实技术搬入教室，全校师生可以进行沉浸式爱国主义和思政课实践教学，建成后可满足马克思主义学院日常实践教学需求。

功能二：实践创课操作功能——实现思政课师生创客、创新的操作功能，老师和学生可以通过VR相机/摄像机和可视化交互式VR内容创课工具，将爱国主义教育素材制作成实践课教学小课件，提升师生的动手能力。

功能三：创新党建教育功能——探寻建强本校党支部的新路子，搭建大党建、大平台的资源共享新格局，满足校内师生党员和校外社会党员新时代下的党员教育实训需求，开启智慧化学习教育新方式。

功能四：服务教学需求功能——创建信息化、多媒体教学场所，为教师进行教学能力比赛、微课比赛提供实战演练和内容制作等服务，促进全媒体条件下教学手段、方式现代化，实现课堂革命。

二、报价说明

投标供应商的分项报价和总报价都不得超过采购预算金额，否则其投标无效。

| 序号 | 采购内容 | 采购数量 | 采购预算 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器设备、资源 | 1项 | 190.86万元 | 合同签订之日起90天内完成安装、调试并交付使用。 |
| 2 | 空间装饰 | 1项 | 24.14万元 |  |

三、项目采购清单及技术要求

1.投标供应商须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对项目内其中一部分采购标的或服务内容进行的响应都被视为无效响应；

2.本采购文件中如出现货物的品牌/推荐品牌、规格、型号、尺寸、重量等，均为描述方便，供应商可提供优于或等于本采购文件中所提到的各项货物参数、功能及要求的货物。

3.评审后得分最高的投标供应商获得成交人推荐资格，评审得分相同的，投标报价最低的投标供应商获得成交人推荐资格；

4.非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

5.不接受进口产品投标响应。

6.采购清单：

| 智慧VR思政实践基地技术需求 |
| --- |
| 序号 | 产品模块 | 产品名称 | 技术需求参数 | 单位 | 数量 |
| 一、VR教学中心多媒体 |
| 1 | LED显示模块 | LED显示屏 | 1、LED全彩显示屏，点距:2.0mm,灯驱合一；像素组成1R1G1B；刷新：3840HZ； 2、整屏尺寸：6720*3040mm； 3、采用表贴三合一LED发光管，1R1G1B； 4、单屏显示屏点间距≤2mm、像素密度不低于250000点/平米；模组320mm*160mm； 5、LED使用寿命≥10万小时； 6、屏幕亮度：0-1000cd/㎡可调；水平视角：≥170°；垂直视角≥170°；发光点中心距离差：≤1.5%；亮度均匀性≥99%；.对比度9000：1；灰度等级：100%亮度，16bit；70%亮度，15bit；50%亮度，13bit；20%亮度，12bit；色度均匀 ±0.002（Cx，Cy之内）；色温调节 2000K～12000K可调；反光率：采用SMD黑灯封装，屏体表面亚黑处理，反光率≤2%；平整度： 整屏拼缝和平整度≤0.2mm；盲点率 ≤0.00003；防护等级：IP5X；校正：支持亮度与色度逐点校正，支持自动gamma矫正技术，支持屏体拼缝亮线、暗线校正；安装、维护方式：承重强度高，可实现连接片快速安装，安装方式灵活多变，可进行嵌入安装、立柱安装、立地叠装、楼宇拼装等，后维护方式维护，托架安装可实现前维护； 统一管理：控制系统支持对显示屏、视频源、场景和预案进行统一管理，包括编辑开关屏计划和场景播放计划，支持场景的定时播放和轮询播放；画面稳定性：画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性； 7、低亮高刷：亮度在200cd/ m²时，不低于3840Hz； 8、阻燃等级：阻燃等级符合V-0级要求，燃烧测试数据符合V—O级； 9、平均功耗170-220W/ m²，最大功耗≤480W/ m²； 10、黑屏功能：带电黑屏≤40W/ m²。 | ㎡ | 20.43 |
|  |  | LED控制器 | 1、带载3840*2160，1000万像素,4路高清输入； 2、LED控制软件。 | 套 | 1 |
|  |  | 配电柜 | 配电柜。 | 台 | 1 |
|  |  | 定制服务 | 1、现场定制服务： 2、钢结构支架定制； 3、配套安装用的辅材（电源线、插排、网线、RS232串口线、螺丝配套等）； 4、工程施工安装。 | ㎡ | 21.41 |
| 2 | 扩声模块 | 数字音频矩阵调音台 | 1、 8路MIC/LINE输入, 8路平衡输出； 2、输入可调灵敏度(0dB~48dB)，独立的48V幻象电源控制、独立的信号发生器； 3、采样率:≥ 48 kHz。 | 台 | 1 |
|  |  | 二通道功放 | 1、额定功率:≥8Ω/260W×2; 4Ω/450W×2； 2、频率响应 20Hz~20kHz(±0.5dB)。 | 台 | 2 |
|  |  | 8寸二分频音箱 | 1、频率响应：70HZ-20kHZ±3dB； 2、额定功率：≥150 W / 8欧； 3、箱体材料：木质。 | 只 | 4 |
|  |  | 真分集手持无线话筒套装（1拖2） | 包含：1台接收器，2支无线咪（手持、鹅颈、头戴可选）； 1、有效拾音距离可达40cm以上，理想空间使用范围80米； 2、防气爆音、具有防风防护罩； 3、抗频率干扰。 | 套 | 1 |
|  |  | 真分集会议无线会议话筒套装（1拖2） | 包含：1台接收器，2支无线咪（手持、鹅颈、头戴可选） 1、有效拾音距离可达40cm以上，理想空间使用范围80米； 2、防气爆音、具有防风防护罩； 3、抗频率干扰。 | 套 | 1 |
|  |  | 8路中控电源时序器 | 1、最大输入电流：60A； 2、单路最大输出电流：30A； 3、每一路功率：直达3000W； 4、 输入与输出电压：220V。 | 台 | 1 |
| 3 | 多媒体中控系统 | 智能控制终端 | 1、操作系统：Android/windows； 2、CPU：Intel(R) Celeron(R) CPU 3867U @ 1.80GHz及以上； 3、RAM：≥4G； 4、内置存储：≥128G，可扩充到1TB； 5、影音接口：≥2路HDMI输入接口、2路HDMI输出接口、音频输入输出接口； 6、I/O接口：≥3个USB接口并支持扩展，3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 7、视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率。 | 台 | 1 |
|  |  | 终端交互系统软件 | 1、屏幕工具条：具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注等功能按钮，并可以看到时间、设备状态等信息； 2、视频接入：≥2路HDMI输入接口； 3、支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏； 4、音频接口：支持3.5mm音频输入、输出； 5、支持≥4路投屏终端同步显示、缩放； 6、支持批注功能、画面截屏、存储； 7、课堂互动：支持微信小程序、手写板、互动反馈器进行课堂互动答题； 8、支持统计课堂互动数据，生成报告。 | 套 | 1 |
|  |  | VR互动一体机 | 屏幕尺寸：≥55寸； 安卓（Android）9.0或以上系统，内存≥1GB，存储≥8GB； 显示分辨率：≥3840(H)×2160(V)；亮度：≥400 cd/m2； 4、整机功耗≤450W。 | 台 | 2 |
|  |  | 24口接入交换机 | 1、≥24端口千兆电+4端口千兆光，智能网管型以太网交换机； 2、≥1个Console口，24个千兆电口，4个千兆SFP光口； 3、标配电源AC220V；风扇散热； 4、1U高度，标准19英寸机架式安装。 | 台 | 1 |
|  |  | 机柜 | 1、 尺寸：600*1000*2019mm； 2、 颜色：黑色； 3、 容量：42U； 4、 配置：5mm刚化玻璃门，称重800KG。 | 台 | 1 |
| 4 | 家具模块 | 移动讲台 | 1、尺寸：≥715*475*760-1080mm ； 2、桌面：一体成型圆弧桌面，桌面配置有凹槽，可以防止手机，ipad和铅笔等物品； 3、桌架：采用精铝制王金铸造成型，机械手独有设计理念，桌子高度可根据身高自由调节，桌子高度可调节范围760-1080mm，坐立办公轻松转换，让健康常伴左右； 4、升降结构：一键式气运升降，操作简洁，轻便，桌面底部设有折叠开关； 5、底座：采用精铝制五金一次铸造成型，超强稳定性能，配PU静音刹车轮。 | 套 | 1 |
|  |  | 座椅 | 1、 主要尺寸不小于：540*980*730mm； 2、背/座外壳：优质PP复合材料，背壳尺寸：不小于750*440±5mm，座壳尺寸：不小于480*430±5mm，厚度≥4mm； 3、背/座内板：优质实木多层板，背内板尺寸：不小于670*420*13±5mm，座内板尺寸：不小于440*410*12±5mm； 4、背/座海绵:高密度冷发泡定型绵，密度不低于40 kg/m3，背海绵尺寸：不小于645*470*95±5mm，座海绵尺寸：不小于485*450*90±5mm； 5、脚架：优质冷轧钢板(T1.6mm)，脚管采用优质方管(80x40xT1.6mm)；底脚尺寸：不小于310*230*78±5mm； 6、扶手: 进口橡木，外履烤漆处理；尺寸：410*50*18±5mm； 7、布料:优质耐磨麻布面料。 | 套 | 112 |
|  |  | 木质演讲台 | 1、尺寸：不小于110cm*50cm*60cm； 2、材质：实木； 3、定制LOGO。 | 套 | 1 |
| 6 | 装修模块 | 石膏板，铝方通吊顶 | 石膏板配合铝方通吊顶。 | ㎡ | 216.6 |
|  |  | 木地台 | 1、高15cm； 2、11.11*2.5m面积。 | ㎡ | 27.775 |
|  |  | 地面PVC | 1、地面3-5mm自流平水泥找平； 2、无方向同质透心进口2mm及以上PVC卷材地面满铺。 | ㎡ | 216.6 |
|  |  | 窗帘盒 | 配套窗帘使用。 | 米 | 18 |
|  |  | 窗帘 | 1、半遮光布帘； 2、双开； 3、颜色待用户后期确认。 | 米 | 36 |
|  |  | 不锈钢踢脚线 | 1、12厘板基层； 2、304不锈钢踢脚线装饰处理。 | 米 | 60.4 |
|  |  | 电路改造 | 结合方案中具体用电线路情况，进行针对性改造。 | ㎡ | 216.6 |
|  |  | LED平板灯 | 1、600×600mmLED平板灯； 2、双管、2×28W。 | 盏 | 26 |
|  |  | 乳胶漆 | 1、原墙皮铲除后涂刷稀释901建筑胶； 2、满批腻子三遍； 3、砂纸磨平； 4、套色乳胶漆2遍； | ㎡ | 156.5 |
|  |  | 讲台背景墙 | 提供现场定制服务。 | 项 | 1 |
|  |  | 拆除 | 原有灯具、电风扇、隔壁等拆除。 | 项 | 1 |
|  |  | 折叠式屏风隔断 | 1、教室内前排空间和后排空间隔断； 2、隔断可以折叠，保障前后排统一上课； 3、隔断可以打开，使前后排可以分别上课。 | ㎡ | 36 |
|  | 配套硬件 | 空调 | 1、3匹嵌入式吸顶机 2、额定制冷量：≥7200W； 3、制冷功率：≥2400W； 4、额定制热量：≥7700W； 5、制热功率：≥2400W； 6、SEER能效比：≥3.0； 7、能效等级：新三级能效及以上； 8、循环风量：≥1100立方米/小时。 | 台 | 6 |
| 二、VR思政软硬件 |
| 1 | VR硬件模块 | VR教学终端 | 1、处理器：八核，64位； 2、存储：内存：4GB ；存储：32G；TF卡：128G； 3、屏幕及光学： 1）屏幕分辨率：3840x2160； 2）75Hz刷新率； 3）视场角：100°； 4、一体机无线功能：支持WIFI连接。 | 台 | 120 |
|  |  | VR教学终端耳机 | 1、阻抗：≦16KΩ； 2、频响范围：20-2000Hz； 3、佩戴方式：塞耳式、入耳式； 4、耳机类型：有线麦克风； 5、插头直径3.5mm。 | 副 | 120 |
|  |  | 服务器 | 1、CPU：≥10核2.4G； 2、内存：≥16G*2； 3、硬盘：≥2T SATA*2； 4、电源：≥800W； 5、RAID：H345。 | 台 | 1 |
|  |  | 企业级路由器 | 1、支持120点以上接入； 2、2.4G、5G双频 Wi-Fi。 | 套 | 1 |
|  |  | VR教学终端充电消毒柜 | 1、48位充电消毒柜，每层可容纳多位VR 设备同时充电； 2、柜子上方设有独立电源控制系统区域，配有独立的锁具避免学生在使用过程接触到电源模块，保障安全； 3、满电自动断电；当功率过大或电流不稳定时自动断电，防止损坏设备； 4、具有散热结构，自动控制风扇在一定温度区域内启动风扇强制散热，充电过程中产生热量由风扇强制排出，保证设备在安全温度运行，整体安全可靠，节能环保； 5、标配防漏电、防短路多重保护系统，标配消毒功能。 | 台 | 3 |
|  |  | VR深度交互终端套装 | 屏幕： 1、分辨率：单眼分辨率1440 x 1700（双眼分辨率2880 x 1700）； 2、刷新率90 Hz； 3、音频：立体声耳机。 操控手柄： 1、传感器：内置传感器； 2、陀螺仪和G-sensor校正。 | 套 | 2 |
|  |  | 深度交互工作站 | 1、一体化设计； 2、显示器：≥43寸 LED 液晶显示，分辨率：1920*1080； 3、CPU：i5，内存 8 G，硬盘 256G SSD；独立显卡：≥2G显存。 | 套 | 2 |
| 2 | VR软件模块 | VR教学管理系统 | 本教学管理系统作为思政虚拟仿真教学实践平台，同时具有沉浸性、交互性和构想性虚拟现实功能的系统，模块包括： 一、平台管理模块 本功能用于教师端后台管理VR资源和学生信息等，功能包括： 1、VR资源管理功能：支持将VR编辑工具创作的VR内容上传到后台，并做好标签分类； 2、试题编辑功能：支持在线编辑思政试题，并生成试卷；系统提供标准思政试题库； 3、学生管理功能：支持创建班级、学生；并可以将裸眼VR资源、视频或试卷分配给学生进行在线学习或测试。学习结束后，教师端可以查看学生VR作业学习完成度；学生可以查看自己的学习记录。 二、教师互动教学模块 本功能主要用于教师端在课堂内进行VR教学过程控制、学生课堂管理等，包括： 1、课堂VR眼镜集中播控教学： 1）教师端应具备教学过程管理和控制的功能，可以一键控制播放资源、停止资源；可以终止学生操作； 2）可显示所管理的VR头盔的连接、电量等状态； 3）在集中播控教学模式下，可选择平台上的任意VR资源进行统一播放，并且可以查看所播放资源的运行时间； 2、课堂裸眼VR大屏教学： 1）支持在VR教学互动屏上，播放和讲解裸眼VR资源、试题、视频等课程资源，并可同步显示画面到大屏上； 2）教师可以添加播放内容到播放列表，根据播放列表进行播放；播放列表可以存储，下次可以继续使用； 3、课堂VR分组互动与竞答教学： 1）支持创建学生VR眼镜分组，由老师将学生分组或学生自由加入分组； 竞赛功能：支持基于学生VR眼镜分组进行试题竞赛，启动竞赛功能；支持全体学生单人答题竞赛；老师可以随时编辑竞赛试题； 2）支持在任一VR资源的VR眼镜集中播控学习过程中，均可以启动竞赛学习功能；教师可以随时调用系统已有试题或新创建试题进行竞赛； 3）学生端可以查看竞答排名；教师端也可以查看竞答成绩排名； 4）基于多人互动VR教学资源，教师端可以在地图全局视角模式下，老师可以看到每一位学生客户端在虚拟场景内的位置。教师端可以查看每个场景位置的VR场景，进行引领式教学； 三、学生在线互动学习模块 1）支持学生端登录系统进行在线学习；学生端登录系统后，可以在线学习裸眼VR资源（党建与思政虚拟仿真资源库及后续学校自行创作的VR资源），以及教师后台上传分配的视频、图片、试题等资源；教师端和学生端可以查看学习数据记录； 2）学生端可以在文化走廊里，通过触屏大屏，进行裸眼VR资源、视频等资源的互动学习； 3）教师在课堂上，安排学生走上讲台，通过VR学生互动屏，到大屏处进行裸眼VR互动体验、答题互动等，提高课堂教学互动氛围。 四、系统整体要求 1）系统由教师端、学生端组成，为统一的软件平台，部署在1台服务器上；服务器端控制系统可实现最大终端连接数量≥120台客户端设备的并发控制处理，且能够长时间稳定运行； 2）控制系统支持局域网状态下的使用模式；具备布局清晰的模块化结构、人性化的操作界面、简易化的操作方式、清晰明了的操作流程； 3）系统具备互动教学、资源管理、教学控制、多人互动、在线学习、多人竞答等完善功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 思政教育VR资源库 | 1、思政课程资源需求 1）VR教学资源能够满足《思想道德与法治》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《形势与政策》《马克思主义基本原理》《中国近现代史纲要》等课程教学需要的资源库，并且VR资源需适配本次采购的VR教学终端设备。 2）数量不少于10个VR资源； 2、四史及党建知识虚拟仿真资源库 1）包括四史、红色纪念馆、建党100周年、中国共产党人精神谱系等VR资源； 2）数量不少于10个VR资源； 3、技术要求 1）每个资源都可以实现场景内行走，在场景中有相应的图片、视频和全景照片供学生学习； 2）不少于10个资源支持多人互动教学； 3）每个资源均支持进入竞答模式； 4）不少于10个资源支持裸眼VR学习； 5）全部VR资源要求实现可通过VR教学管理系统统一管理； 沉浸式多人协作互动功能： 1、每个登录进虚拟系统的人员可以设置自己的虚拟人物形象，全身或半身形象，修改自己的名字； 2、多人动作协作与同步：多个虚拟人可以进入到虚拟场景中，彼此可以看到对方形象、位置和动作； 3、管理员可以在后台统一控制VR思政内容的选择，并可以在虚拟场景中播放普通的图片、视频等资源； 4、系统支持电脑、VR眼镜等多种终端加入到虚拟场景中；其中电脑接入后还可以将画面投屏到大屏幕上； 5、提供不低于2个虚拟红色VR资源用于多人协作互动系统的教学体验； 6、同时支持不低于10个用户同时接入系统进行虚拟交互。 | 套 | 120 |
|  |  | 深度交互VR资源 | 深度交互VR思政资源： 1、VR资源适配本次采购的VR深度交互终端套装； 2、通过三维模型等比还原场景，用逼真的动画来还原故事情节。通过CG技术和VR技术相结合，实现让学员以第一人称去体验过程的功能； 3、资源需要是红色思政资源。 | 套 | 1 |
|  |  | 南通历史文脉与张謇企业家精神VR资源（定制） | 1、资源要求 南通历史文化脉络应从南通市的城、景、史等方面着手；张謇企业家精神部分通过多方面展现张謇大情怀大格局和大世界的奉献精神的企业家形象。系统内添加学习热点、音频、音效、背景音乐、视频、三维模型交互和功能设计等来提升系统的感染力。 2、技术要求 1）VR资源需适配本次采购的VR教学终端设备； 2）通过三维场景或全景方式还原真实特性，实现720°全沉浸场景，全方位视听体验； 3）提供场景切换功能，可通过场景菜单在资源内自由切换不同场景； 4）提供场景解说，配合资源内容进行相关介绍； 5）资源能够在VR教学管理系统中统一管理，并进行播控操作；并支持裸眼VR体验。 | 套 | 1 |
| 三、微课教室 |
| 1 | 多媒体中控系统 | 智能录播控制终端 | 1、CPU：≥Intel(R) Celeron(R) CPU 3867U @ 1.80GHz； 2、RAM：≥4G； 3、内置存储：≥128G，可扩充到1TB。 4、影音接口：≥2路HDMI输入接口、2路HDMI输出接口、音频输入输出接口； 5、I/O接口：≥3个USB接口并支持扩展，3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 6、视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率； 7、扩展：具有“录制”按钮，可一键式录制课程； 8、内置无线AP功能/WiFi支持：智能云盒内置无线AP模块，工作频段：支持2.4GHz和5GHz。 支持协议： 802.11 a/b/g/n/ac多种协议模式。最大无线速率： 1.3Gbps。发射功率：30dBm。网络工作模式支持：无线路由器、无线交换机、终端模式。 | 台 | 1 |
|  |  | 录播交互系统软件 | 1、支持4机位及以上精品录播功能； 2、采用B/S架构，具备直播、点播、录制管理、导播控制、系统设置、参数修改等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问； 3、支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议； 4、支持公网CDN直播推送和公网视频平台直播对接； 5、录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录制； 6、支持直播互动时，1920×1080以下任意分辨率视频信号输入自适应，信号切换时画面、直播不断流、录播不中断。 | 套 | 1 |
|  |  | 教师跟踪摄像机 | 1、支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K@30fps/25fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率； 2、传感器要求：传感器尺寸≥1/2.8英寸, 有效像素≥800万； 3、内置领先图像识别与跟踪算法，无其他辅助的情况下，即可实现平滑自然的EPTZ跟踪效果；能为教师跟踪设置精准灵活的跟踪模型； 4、镜头焦距：8±0.3mm； 5、摄像机可同时输出4路码流的图像，支持全景画面和特写画面同时输出，且至少一路视频支持自动导切视频输出，全景画面和特写画面分辨率同时支持1920x1080@25fps以上； 6、具备畸变矫正功能； 7、支持自动平衡方式； 8、USB接口兼容会议软件和平台软件，USB接口支持自动导切视频输出； 9、支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议； 10、支持EPTZ功能，至少支持4X数字变焦； 11、支持LINE IN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出； 12、支持WDR，可以应对不同光照环境； 13、支持图像2D和3D降噪； 14、支持POE供电。 | 台 | 2 |
|  |  | 学生跟踪摄像机 | 1、支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K@30fps/25fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率； 2、传感器要求：传感器尺寸≥1/2.8英寸, 有效像素≥800万； 3、内置领先图像识别与跟踪算法，无其他辅助的情况下，即可实现平滑自然的EPTZ跟踪效果；能为教师跟踪设置精准灵活的跟踪模型； 4、镜头焦距：8±0.3mm； 5、摄像机可同时输出4路码流的图像，支持全景画面和特写画面同时输出，且至少一路视频支持自动导切视频输出，全景画面和特写画面分辨率同时支持1920x1080@25fps以上； 6、具备畸变矫正功能； 7、支持自动平衡方式； 8、USB接口兼容会议软件和平台软件，USB接口支持自动导切视频输出； 9、支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议； 10、支持EPTZ功能，至少支持4X数字变焦； 11、支持LINE IN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出； 12、支持WDR，可以应对不同光照环境； 13、支持图像2D和3D降噪； 14、支持POE供电。 | 台 | 2 |
|  |  | 智能双屏互动黑板 | 智慧黑板正面显示为一个由二块液晶显示屏拼接而成。组合方式二块采用≥86英寸液晶显示屏，整机尺寸：宽≥4000mm，高≥1200mm，黑板整体表面支持粉笔书写、液态水笔书写等；中间书写面为纯玻璃材质，非采用金属蜂窝板材质（金属面板），整个黑板结构无推拉式； OPS配置：≥CPU:I5，内存：8G，硬盘:SSD128G 。 | 台 | 2 |
| 2 | 家具模块 | 双人桌 | 1、面板：采用25mm厚优质三聚氰胺板；挡板：15mm厚优质三聚氰胺板高，四周全自动机器近色封边，台面板颜色、规格按实际需要多选定做，所有面板前后材质、颜色均匀一致； 2、侧脚：冷轧钢管旦管25*50*1.5（mm)，220度高温静电喷涂； 3、横梁：冷轧钢管旦管25*50*1.2（mm)，220度高温静电喷涂； 4、面架：冷轧钢板压型，25*25*1.2mm方管，220度高温静电喷涂； 5、脚轮：2.5英寸PU杜邦（A8）万向轮；带锁定功能； 6、尺寸：双人桌长120cm，宽50cm，高75cm，前挡板长100cm，宽30cm，左右桌脚长104cm，前后桌脚宽47cm； 7、要求：机械折叠调节控制，可以倾斜折叠桌面；可多重方式任意组合，适用于各种大型场景，外观高端大气、人字简约造型、配合精密、适合堆叠。可拼接各种形状，例如圆形、菱形、长方形，正方形各种各样的形状等。 | 张 | 12 |
|  |  | 培训椅 | 1、椅架 椅架圆方管32.3*19.2*1.3厚冷锻钢管，220度高温静电喷涂椅架、经焊接、去锈去油、静电喷塑多层工艺处理； 2、座背胶壳 工程PP塑胶，质地轻、抗裂性强、耐腐蚀、耐老化、无毒环保，支持实胶背或网背； 3、连接结构 靠背铝合金连接件，更加稳固、椅子可全折叠；底座架子加双钢丝加固受力，承重150KG； 4、座垫 采用定型海棉、布料是华宇OS弹力布系列，座垫可翻起方便收纳排放； 5、扶手 工程PP塑胶扶手，可前后滑动； 6、脚塞 防滑胶塞，保护地板不受伤害，移动时不发出噪音； 7、颜色 架子、胶壳颜色有黑白两色可选，座垫颜色可定制； 8、尺寸椅子总高度82cm,座高47CM，扶手高度67CM,靠背宽度42.5cm，座位宽度45cm，扶手宽度62.5cm，前脚宽度49.5cm，后脚宽度55.5cm。 | 张 | 24 |
| 四、VR创客中心和数字演播厅 |
| 1 | VR创客 | 全景相机 | 1、相机镜头：≥F2.3； 2、Sensor：Sony专业级传感器； 3、分辨率：≥8000*4000； 4、照片格式：JPEG； 5、机身存储：≥8GB； 6、接口类型：Type-C； 7、相机续航：≥2小时； 8、电池容量：≥2200mAh。 | 台 | 1 |
|  |  | 航拍无人机 | 飞行器： 1、重量：≤570g； 2、最大起飞海拔高度：≥5000m； 3、最长飞行时间（无风环境）：≥34min； 4、最长悬停时间（无风环境）：≥33min； 5、最大续航里程：≥18.5km； 6、最大抗风等级：5级风； 相机： 1、影像传感器：1/2英寸CMOS； 2、有效像素：1200W以及4800W； 3、最大照片尺寸：4800 万像素 8000×6000； 4、智能拍照：场景识别、纯净夜拍和 HDR； 5、视频最大码率：≥120 Mbps； HDR 全景： 1、竖拍 (3×1): 宽 3328×高 8000； 2、广角(3×3): 宽 8000×高 6144； 3、180° 全景 (3×7): 宽 8192×高 3500； 4、球形全景(3×8+1): 宽 8192×高 4096。 | 套 | 1 |
|  |  | VR创客工作站 | 1、尺寸≥14寸； 2、CPU型号：Intel 酷睿i7 10510U，核心：四核八线程； 3、显卡：2G显存； 4、物理分辨率：1920×1080，16:9； 5、内存：DDR4 16G； 6、硬盘容量：512G SSD。 | 台 | 2 |
|  |  | VR创客工具 | 可视化VR创客制作工具，可自由选择素材，自由进行场景逻辑编辑，通过场景跳转、加入相应的响应事件（包括图片，文字，3D模型，视频，音频等素材），进而能够快速完成一个VR/AR演示内容的制作。 1、支持教师端创课功能：可以为思政课老师开展思政课程/课程思政等课堂虚拟仿真教学提供便捷、高效、优质的创课能力。 2、编辑器支持全景图片、全景视频；支持从外部文件管理器中导入模型、音视频、图像和文本素材； 3、支持图片，文字，图集，图文，视频，音乐，模型等热点类型； 4、支持自定义启动画面、自定义Logo、自定义项目控件UI、自定义添加作者联系方式； 5、支持任意旋转三维场景视图，实时可视化观察所创建的VR内容及细节； 6、编辑器生成的作品能够在本地直接WEB方式预览，并能够下载到本地离线打开观看； 7、编辑器生成的作品可以转化为VR眼镜支持的格式和裸眼VR格式，可以上传到VR教学管理系统，实现VR眼镜观看和裸眼VR观看； 8、多终端兼容：一个项目编辑后，在PC电脑、平板PAD、VR眼镜等终端上使用； 9、支持点赞、转发、评论等互动功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 演播厅设备 | 广播级摄录一体机 | 1、成像元器件不低于1/3英寸3CMOS的广播级摄像机,支持HD-SDI、HDMI双视频同时输出； 2、配合广播级视频采集控制系统，可以远程实现摄像机镜头的变焦、聚焦、光圈控制、白平衡、菜单调节、镜头预置位等调用功能，同时可以远程调用和操作摄像机菜单； 3、最低照度:0.15lx、信噪比不低于60dB、水平分辨率不低于1000 电视线、不低于23倍光学变焦，灵敏度：F11（60HZ）/F12（50HZ），2000LX（典型值）ND滤光片: 透明、1/4、1/16、1/64； 4、镜头：FujinonF1.6-3.0,23倍，f=4.1-94.3mm(等效35mm焦距，29-667mm)； 5、增益设置: -6、-3、0、3、6、9、12、15、18、21、24dB，LoLux,自动响度控制（ALC）； 6、视频编码解码器: MPEG-2 长GOP（HD）、MPEG-4/AVC H.264(HD/SD)； 7、文件格式: MOV（HD/SD: H.264）、MP4（XDCAM EX）、MTS（AVCHD）； 8、记录介质: 2xSDHC/SDXC存储卡 等级4/6/10（等级4为AVCHD和H.264专用）。 | 套 | 1 |
|  |  | 三脚架 | 1、表面采用铝合金材质，经工艺处理，确保户内外久拍摄不褪色； 2、55MM碗径流体阻尼云台，确保摄像机平滑转动； 3、面板防滑保险，有效防止摄像机意外滑落； 4、两段式可调手柄，两侧都可以安装手柄，人性化设计； 5、竖直方向锁紧手钮，满足云台+70°和-90°俯仰拍摄定位； 6、水平锁紧手钮，满足云台360°拍摄； 7、内置水平珠，确保拍摄重量； 8、3段式脚架，满足不同拍摄高度； 9、折合高度：830mm； 10、最低工作高度：860mm；最高工作高度：1890mm； 11、云台类型：三维阻尼云台； 12、承重：≥6kg。 | 台 | 1 |
|  |  | 移动走轮 | 优质像胶轮，配合三脚架用。 | 套 | 1 |
|  |  | 数字调音台 | 1、10路输入，带有48V幻象供电； 2、功率55W； 3、配备多段压缩器、高品质数字播放器等。 | 套 | 1 |
|  |  | 无线领夹麦 | 1、一拖二设计，两个领夹或一个领夹麦一个手持麦； 2、最大频偏:±15KHz ； 3、信操比:>100dB； 4、综合失真:≤0.02%； 5、频率稳定度: ±0.03% ； 6、音频响应:±40 Hz-16 KHz ； 7、动态范围:>100dB ； 8、发射功率:8.5mW ； 9、工作温度:-20℃～+50℃ ； 10、电池使用时间:12小时； 11、额定工作电流:150mA。 | 套 | 1 |
|  |  | 播音话筒 | 1、拾音类型：电容式； 2、频率响应：20～20000Hz； 3、信 噪 比：78dB； 4、灵 敏 度：20mV/pa； 5、大声压级：138dB； 6、输出阻抗:150Ω； 7、工作电压：幻象48V； 8、指向性：心型。 | 台 | 1 |
|  |  | 监听话筒 | 1、拾音类型：电容式； 2、指向性：心型； 3、频率响应：20～20000Hz； 4、信 噪 比：78dB； 5、灵 敏 度：20mV/pa； 6、大声压级：138dB； 7、输出阻抗:150Ω； 8、工作电压：幻象48V。 | 副 | 1 |
|  |  | 虚拟导播主机 | 1、系统采用4U工作站式机箱设计方案，可以上标准19寸机架，标配250G M.2固态硬盘和可扩展4TB机械硬盘，不低于六核心十二线程处理器，16GB双通道内存，内置DVD刻录机，支持千兆网口和150M无线网卡，支持11b、11g、11n无线WIFI网络； 2、要求为了保证系统的可扩展能力，系统需基于X86架构； 3、为了合理利用系统资源，有效降低CPU运行压力，提高系统运行稳定性，要求系统采用CPU+GPU+IO的技术实现方式； 4、同时为了满足室外炎热使用环境，保证硬件运行的稳定性，要求CPU散热方式采用铜管导热+涡轮侧吹散热方案； 5、为了适用复杂应的应用场景.系统至少具备8路SDI/HD-SDI/3G-SD视音频输入、2路SDI/HD-SDI/3G-SDI视音频输出、1路HDMI视音频输出、1路HDMI/DP Multiview、4路HDMI/DP投影输出、2路大三芯立体声非平衡模拟线路输入、1路大三芯麦克风输入，带+48V供电、1路Hi-Z吉他输入、1路S/PDIF光口数字音频输入、2路大三芯立体声非平衡模拟线路输出、1路大三芯耳机监听输出、1路S/PDIF光口数字音频输出、1路3.5mm音频输出、2路3.5mm音频输入（麦克风+线路）、6路TALLY输出。 | 台 | 1 |
|  |  | 导播系统软件 | 软件功能： 1、能够接入最高18路不同类型的信号源，信号源包括物理摄像机、IP摄像机、手机或者平板摄像头、电脑桌面、网络流、视音频文件、虚拟场景、图片等不同的输入类型，每种输入的类型和数量可以自由配置以满足不同应用场景的需求。网络输入支持MMS/RTMP/RTSP/HTTP TS/UDP TS网络流，支持IP摄像机输入,不少于6路输入； 2、网络输入支持VJVGA采集电脑桌面，最高支持1080p，帧率可调，最大支持60帧，图像延时小于200毫秒，画质清晰细腻；支持全屏幕、单窗口、屏幕范围采集；支持鼠标光标显示/隐藏设置；支持同时采集多台； 3、DDR输入通道支持从本地或者移动硬盘加载视音频素材文件，支持AVI、MPG/MPEG/MPEG-1/MPEG-2、DAT、WMV/ASF、VOB、FLV、BMP、JPG/JPEG、GIF、TGA、DIB、JFIF、PNG、MTS/TS/M2TS、MP4、MOV、3GP、MKV、OGM、MP3、WMA等； 4、DDR支持单文件播放和列表播放，支持循环，支持播放进度调整，支持播放倍率调整，支持播放时间倒数，支持与切换配合自动播放； 5、支持三维虚拟场景输入，每个虚拟场景通道可以选择虚拟三维场景和虚拟镜头，每个虚拟三维场景可通过编辑器设置多个虚拟镜头；支持三维虚拟镜头轨迹推拉，轨迹可编辑；每个虚拟镜头有4个轨迹预设点，预设点间可轨迹过渡，过渡时间可调；场景最大支持4个输入，每个输入可以独立关联到其它输入通道，输入可设置于电视墙或任何虚拟物体表面，位置和大小可调； 6、至少提供30置虚拟三维场景；提供场景编辑器编辑场景，编辑器可导入三维模型到场景，场景中虚拟镜头、虚拟物体和虚拟灯光均可编辑动作轨迹，支持倒影、阴影特效； 7、所有输入通道都支持抠像，支持红、蓝、绿三色背景抠像，背景色可选，抠像人物边缘清晰，无色边；抠像支持色键、亮度、阴影、模糊、边缘、溢出控制、边框、排除等参数调整； 8、所有输入支持静帧操作； 9、所有输入支持图像对比度、色调、亮度、饱和度独立调整； 10、支持MMS、RTMP、UDP TS推流网络直播； 11、RTMP推流支持H.264+AAC编码；支持最大同时编码三条不同分辨率和码率的流，每条流分别可以推送到两台RTMP直播服务器；支持RTMP推流用户/密码验证； 12、H.264编码支持baseline/main/high/high10 profile；码率最高可达30Mbps；编码方式支持：ABR/CQP/CBR；支持低延时编码； 13、支持多格式录制，支持AVI、WMV、MP4、FLV、MPEG2、TS，支持多个同时录制，MPEG4录制支持YUV420/422，MP4录制支持YUV420/422/444； 14、录制和网络直播分开控制，单独计时；录制支持开始、暂停、停止操作，网络直播支持开始、停止操作； 15、支持PGM抓图，并自动添加到DDR； 16、支持两画面或多画面带效果切换，切换流程，无黑场，支持切换PVW预监，支持切黑场FTB；支持通过鼠标、键盘操作切换；支持自动切换和手动T杆操作切换；自动切换时长可调； 17、内置多种切换特技，包含擦除、滑行、卷页、伸缩、溶解、画中画、3D、交换等类型、特接支持GIF动画预览； 18、带有切换效果编辑器，用于创建和编辑切换效果，支持新建、导入、导出、保存切换效果操作；支持3D模型、表面、路径、光源等属性； 19、物理信号输出和网络直播均支持延时播出，紧急情况能切到安全画面，保证播出安全；延时时间可调，最大60秒； 20、支持外接显示器监视，支持单画面、四分屏、十分屏、十三分屏、十六分屏监视，监视窗口布局与监视内容高度可调； 21、支持每路输入单独录制，以便后期编辑，支持AVI/MP4/FLV格式，采用H.264+AAC编码； 22、支持内置调音台，支持每通道VU监视和增益调节；支持各通道音频独立监听； 23、支持输入音频单声道变立体声，立体声变单声道； 24、支持四个角标叠加，支持Alpha通道和动态角标，角标位置可调； 25、支持时钟显示，时钟字体、位置可调。26. 支持图文字幕、一键拍字幕和唱词； 27、支持CG字幕，提供内置和外置的CG图文字幕编辑器，编辑方式为所见即所得。CG包含文字、图片、图片序列、时钟、定时器、通道、马赛克、二维图形等。CG以页为单位组织，CG位置、大小任意可调，支持无限层叠加。支持CG文件保存和打开。支持CG发布到通道、主监、预监功能； 28、CG支持从Excel、RSS抓取图片和文本内容，用于图文字幕的发布； 29、CG支持从社交媒体抓取图片和文本内容，支持微博等； 30、外置CG编辑器支持通过IP网络远程CG发布，用于导播和字幕工作分离。外置CG编辑器，内置大量的CG模板，包含以下类别：时间、标题、计分板、人名、天气、微博、新闻、运动、教育和互动等； 31、支持通道叠加功能，叠加其他通道到指定通道画面，位置可调，数量不限。支持CPU使用率、内存使用率、网络使用率、磁盘空间实时监测，支持异常情况报警； 32、支持慢镜回放，支持正向、反向、慢速、快速回放；支持往前、往后帧级控制；最多可同时对四路实时通道进行回放；最大可支持4倍速快放以及1/8倍速慢放。支持一键快速创建回放事件，一键播放；也可以手动设置入点和出点创建回放事件；支持多镜头连续播放；回放事件可按列表排序，支持多通道回放事件按照列表自动播放；回放镜头切入和切出带特技；回放内容可同步保存和打开； 33、支持操作摄像机云台，支持变焦、聚焦、光圈操作，支持上、下、左、右、左上、左下、右上、右下云台移动、支持鼠标拖拽任意位置云台移动，快速定位目标。支持PELCO-D/PELCO-P/VISCA协议，支持9个预置位点调用和设置。支持RS485/RS232云台摄像机控制，支持Onvif云台摄像机控制； 34、云台操作支持控制虚拟场景的虚拟摄像机； 35、支持通过物理信号（SDI/HD-SDI/HDMI/VGA）接入第三方字幕软件或字幕机设备来发布字幕； 36、具备前端智能设备快速连接功能，前端设备可通过扫面二维码或输入六位数字码的方式（无需输入复杂的RTMP地址）快速连接至直导播设备； 37、支持移动端远程控制导播设备，移动端能自动搜索到导播设备。功能包括导播切换、效果选择、播出控制、调音、云台控制等； 38、内置7x24小时自动播出系统，可按时间编辑播出单，按播出单自动播出。播出单可以添加视音频文件、采集设备和通道。支持切换特技，入点出点设置，自动切换，自动发布字幕，预览视音频文件等功能； 39、可接入现有大疆无人机，可实现有线及无线两种接入方式； 40、支持CPU使用率、内存使用率、网络使用率、磁盘空间、GPU使用率、显存使用率等实时监测，支持异常情况报警； 41、提供手机导播通话功能，要求手机端系统具有提示TALLY状态功提示和导播互动功能，方便现场活动调度； 42、支持智能语音转写服务：通过AI智能语音转写技术，实现字幕的自动添加。 | 套 | 1 |
|  |  | CG编辑器软件 | 1、支持CG文件打开、编辑、保存； 2、CG文件保护多个CG页，每个CG页包含多个CG元素； 3、支持文字、图片、图片序列、时钟、定时器等CG元素； 4、 CG元素大小、位置、运动速度、旋转速度、淡入淡出时长、运动时长可调； 5、支持左飞、右飞、上飞、下飞CG； 6、支持动态图片，支持带Alpha通道图片（png/tga）； 7、支持CG之间叠加，支持Z序调整； 8、支持远程实时发布CG到导播或录播。 | 套 | 1 |
|  |  | 场景编辑器软件 | 1、支持虚拟场景文件打开、编辑、保存； 2、支持四维视图操作和预览； 3、支持2D及3D虚拟场景； 4、支持从3DMax、MAYA导入FBX三维模型； 5、 支持添加虚拟物体元素到虚拟场景； 6、支持添加任意数目摄像机到虚拟场景； 7、支持编辑摄像机视角和位置、旋转三维变换操作； 8、支持编辑虚拟物体位置、旋转三维变换操作； 9、支持编辑虚拟机位及虚拟物体的三维变换关键帧； 10、每个虚拟摄像机有四个轨迹预设点，可编辑预设点位置调； 11、支持添加虚拟灯光，支持方向光、点光、聚光灯三种光照效果，可以对虚拟灯光的颜色、方向、衰减等属性调整； 12、设定虚拟物体材质的颜色、贴图或关联使用输入源； 13、任意添加logo到虚拟场景； 14、支持添加任意素材或全景图片作为虚拟背景。 | 套 | 1 |
|  |  | 特效编辑器软件 | 1、支持特效文件打开、编辑、保存； 2、支持四维视图操作和预览； 3、支持从3DMax、MAYA导入FBX三维模型； 4、支持3D模型大小、位置、旋转三维变换操作； 5、支持模型骨骼动画； 6、支持摄像机视角和位置、旋转三维变换操作； 7、支持模型材质颜色及贴图编辑； 8、支持材质关联输入源； 9、支持方向光、点光、聚光灯三种光照效果, 可以对虚拟灯光的颜色、方向、衰减等属性调整； 10、支持虚拟物体、虚拟灯光、虚拟摄像机三维变换轨迹编辑、支持基于时间轴关键帧创建与编辑； 11、支持擦除、滑行、卷页、溶解、伸缩、画中画、3D、交换等多种特效。 | 套 | 1 |
|  |  | 非线性编辑系统 | 1、支持模拟、HDMI输入输出接口、全中文非编软件/支持GV HQX AVI格式、GV HQ AVI格式编辑/支持Infinity双 击查看原图 JPEG 2000 格式 /支持ProDAD Mercalli等滤镜、效果、画面稳定插件/全中文视频教学光盘/ /支持16机位编辑/FT-小篆文字处理软件/Ft-配 套图文视频库/非编配音录制软件；Windows 7(64-bit)操作系统。 2、支持最新的文件格式无需转换的实时源码编辑，如Sony XAVC/XVAC S、Panasonic AVC-Ultra、Canon 4K MXF（XF-AVC）、Canon 1D C M-JPEG、 GoPro、DJI无人机拍摄的4K格式，同时也支持Sony XAVC/XVAC S、Panasonic AVC-Ultra源码回写回原介质。 3、同一时间线上无需转换的进行高/标清不同分辨率（支持的分辨率高至4K/2K，低至24X24）、实时混合编辑和转换NTSC、PAL制不同帧速率素材（如 60p/50p、60i/50i和24p）、支持输出GV HQX AVI、GV HQ AVI、DV AVI、DVCPRO50 AVI、DVCPRO HD AVI、GV Lossless AVI、无压缩 (RGB) AVI、无压缩 (YUY2) AVI和无压缩 (UYVY) AVI 时使用32 bits浮点音频；支持导入/导出GV HQ Codec/GV HQX 编码的QuickTime 文件 (*.mov)，并支持导入K2代理素材。 | 套 | 1 |
|  |  | 外置操作台 | 1、支持12路以上PGM/PVW按键； 2、支持输出音量调音，带有音频推子，实时动态显示输出音量UV； 3、支持切换T杆、TAKE、CUT切换操作，自动切换时间可调； 4、支持虚拟场景控制，推拉摇移；可以用切换T杆做虚拟摄像机推拉； 5、支持本地素材播放控制； 6、支持录制、播出控制按键； 7、支持字幕、角标、时钟控制按键； 8、支持切换特技按键选择和旋钮选择； 9、支持USB供电，无需外接电源； 10、支持USB和COM通讯； 11、支持8路TALLY； 12、支持RS232/RS485云台摄像机控制，支持VISCA指令； 13、带有四维云台摇杆，可控制摄像机云台、变倍。云台速度支持两种模式一种可变倍控制，一种匀速控制； 14、可以用云台摇杆控制脚本、字幕、时钟、虚拟输入位置。 15、可上19寸标准机架。 16、机箱颜色：黑色金属磨砂； 17、操作按键寿命：1 百万次； 18、按键带亮灯，分红、绿、黄、橙四色。 | 台 | 1 |
|  |  | 提词器 | ≥22寸单屏提词器 1、系统支持Windows 系统； 2、系统要求字色、底色256色任意搭配； 3、文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件； 4、采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰； 5、控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制； 6采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下； 7、定制脚架：专业冷轧钢材质制成， 专业的黑色亮面处理， 折叠快速简易， 可与提词器托板很好的配合使用。 | 套 | 1 |
|  |  | 演播厅回显 | 1、尺寸：55寸 2、1080p(全高清)，支持分辨率≥1980×1080；亮度：800（cd/m2）；屏幕比：16:9；逐行扫描； 3、HDMI接口:不少于2个； 4、配套安装支架。 | 套 | 1 |
|  |  | 操作显示器 | 1、27寸液晶显示器； 2、具有HDMI接口。 | 台 | 2 |
|  |  | 86寸触控一体机 | 整体要求： 1、产品尺寸：86英寸，技术液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)，屏体采用全贴合技术，LED 屏和钢化玻璃之间无间隙，全贴合技术：亮度：≥500cd/cm2 对比度：≥5000:1 ；最高可达4K分辨率； 2、内置安卓系统，配置不低于6.0版本， RAM 2G，ROM 32G ； 3、支持自助更换OPS电脑； 4、屏体前方具有红外书写笔自动吸附区域，自动将书写笔吸附于槽内，方面老师使用，预防书写笔丢失； 5、采用＞10点以上红外触控感应技术 ，同时支持在安卓、windows 系统上同时书写。 OPS电脑配置： 1、≥ CPU：I5、内存：8GB、硬盘：SSD128G； 2、接口：≥LINE OUT*1，MIC IN*1，HDMI*1，RJ45*1，WIFI*2，USB*6。 | 台 | 1 |
|  |  | 移动支架 | 1、与一体机配套； 2、工业级设计，高强度钢材材质，可移动设计，高度科学，安装简单； 承挂≤150KG,整体高度≤2100mm； 3、采用圆滑处理,防止碰伤,底板加固处理整体不晃动； 4、脚轮为万向轮,尼龙材质,均带脚刹适； 5、宜安装尺寸:70-86英寸,便于移动。 | 套 | 1 |
| 3 | 演播厅家具 | 双人桌 | 1、面板：采用25mm厚优质三聚氰胺板；挡板：15mm厚优质三聚氰胺板高，四周全自动机器近色封边，台面板颜色、规格按实际需要多选定做，所有面板前后材质、颜色均匀一致； 2、侧脚：冷轧钢管旦管25*50*1.5（mm)，220度高温静电喷涂； 3、横梁：冷轧钢管旦管25*50*1.2（mm)，220度高温静电喷涂； 4、面架：冷轧钢板压型，25*25*1.2mm方管，220度高温静电喷涂； 5、脚轮：2.5英寸PU杜邦（A8）万向轮；带锁定功能； 6、尺寸：双人桌长120cm，宽50cm，高75cm，前挡板长100cm，宽30cm，左右桌脚长104cm，前后桌脚宽47cm； 7、要求：机械折叠调节控制，可以倾斜折叠桌面；可多重方式任意组合，适用于各种大型场景，外观高端大气、人字简约造型、配合精密、适合堆叠。可拼接各种形状，例如圆形、菱形、长方形，正方形各种各样的形状等。 | 张 | 2 |
|  |  | 培训椅 | 1、椅架 椅架圆方管32.3*19.2*1.3厚冷锻钢管，220度高温静电喷涂椅架、经焊接、去锈去油、静电喷塑多层工艺处理； 2、座背胶壳 工程PP塑胶，质地轻、抗裂性强、耐腐蚀、耐老化、无毒环保，支持实胶背或网背； 3、连接结构 靠背铝合金连接件，更加稳固、椅子可全折叠；底座架子加双钢丝加固受力，承重150KG； 4、座垫 采用定型海棉、布料是华宇OS弹力布系列，座垫可翻起方便收纳排放； 5、扶手 工程PP塑胶扶手，可前后滑动； 6、脚塞 防滑胶塞，保护地板不受伤害，移动时不会发出噪音； 7、颜色 架子、胶壳颜色有黑白两色可选，座垫颜色可定制； 8、尺寸 椅子总高度82cm,座高47CM，扶手高度67CM,靠背宽度42.5cm，座位宽度45cm，扶手宽度62.5cm，前脚宽度49.5cm，后脚宽度55.5cm。 | 张 | 4 |
|  |  | 操作台 | 1、符合人工力学，钢木结构，可存放主机等设备，两人位操作台； 2、尺寸：1260*750*950mm； 3、机身颜色：白色； 4、机身材质：SPCC优质冷轧钢板； 5、两把配套椅子，带滚轮； | 套 | 1 |
| 4 | 演播厅装修 | 空调 | 1、3匹嵌入式吸顶机 2、额定制冷量：≥7200W； 3、制冷功率：≥2400W； 4、额定制热量：≥7700W； 5、制热功率：≥2400W； 6、SEER能效比：≥3.0； 7、能效等级：新三级能效及以上； 8、循环风量：≥1100立方米/小时 | 台 | 1 |
|  |  | 墙面吸音基层 | 木工板基层。 | ㎡ | 115.5 |
|  |  | 墙面纤维吸音板 | 墙体吸音板，外饰1cm及以上厚度聚酯纤维吸音板。 | ㎡ | 115.5 |
|  |  | 蓝箱 | 进口ROSCO5710、ROSCO5711抠像漆，绿箱、蓝箱整体色调保持一致，表面平滑无针孔、褶皱、起泡等现象；立面与弧面、立面与地板、弧面与地板连接处过渡平滑，无棱角和缝隙。地面板材下铺设吸音棉进行声学处理，所有材料进行防火处理。 | ㎡ | 27 |
|  |  | 抠像地胶 | 国产抠像地胶。 | ㎡ | 9 |
|  |  | 不锈钢脚线 | 1、12厘板基层； 2、304不锈钢踢脚线装饰处理。 | 米 | 33 |
|  |  | 灯架 | 1、轨道：工字轨，表面氧化处理； 2、轨道吊架：金属件，表面做防锈处理；配套线缆。 | 件 | 1 |
|  |  | LED面光灯 | 1、额定电压：AC220V 50HZ-60HZ； 2、额定功率：128W ； 3、光源数量：278颗光束角度：120°； 4、色温：3200K或5600K显色指数： Ra≥90； 5、调光：0-100%线性调光控制模式：DMX512、手动； 6、通道数：1个国际DMX512通道； 7、显示方式：3位数码显示； 8、导光板：高效乳白色纳米光学导光板，解决眩光问题； 9、工作环境温度：-20℃—45℃； 10、散热方式：机箱散热； 11、外壳材料：铝材+纳米光学导光板。 | 盏 | 12 |
|  |  | 地面PVC | 1、地面3-5mm自流平水泥找平； 2、无方向同质透心进口2mm及以上PVC卷材地面满铺。 | ㎡ | 54 |
|  |  | LED平板灯 | 1、600×600mmLED平板灯； 2、双管、2×28W。 | 盏 | 4 |
| 五、云展茶歇 |
| 1 | 学院背景墙 | 学院背景墙 | 1、根据学院要求定制背景墙； 2、4.5米长*3米宽。 | 面 | 1 |
| 2 | 云展系统 | 86寸触控一体机 | 整体要求： 1、产品尺寸：86英寸，技术液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)，屏体采用全贴合技术，LED 屏和钢化玻璃之间无间隙，全贴合技术：亮度：≥500cd/cm2 对比度：≥5000:1 ；最高可达4K分辨率； 2、内置安卓系统，配置不低于6.0版本， RAM 2G，ROM 32G ； 3、支持自助更换OPS电脑； 4、屏体前方具有红外书写笔自动吸附区域，自动将书写笔吸附于槽内，方面老师使用，预防书写笔丢失； 5、采用＞10点以上红外触控感应技术 ，同时支持在安卓、windows 系统上同时书写。 OPS电脑配置： 1、≥ CPU：I5、内存：8GB、硬盘：SSD128G； 2、接口：≥LINE OUT*1，MIC IN*1，HDMI*1，RJ45*1，WIFI*2，USB*6。 | 台 | 1 |
|  |  | 云展系统 | 1、学习者用在走廊互动大屏上，通过触屏互动操作，学习20个VR资源；也可以进行互动答题、强化知识学习； 2、播放的视频、VR等资源。 | 套 | 1 |
| 3 | 茶歇桌椅 | 圆桌 | 1、E1环保板材； 2、耐高温； 3、防撞圆角设计； 4、≥80cm*75cm。 | 张 | 2 |
|  |  | 椅子 | 1、U型靠背； 2、45°高密度回弹海绵； 3、宽大座包； 4、钢管腿部； 5、≥55cm*40cm。 | 张 | 8 |
|  |  | 书架 | 1、钢木结构； 2、E1环保板材； 3、大于等于250cm*80cm*40cm。 | 套 | 1 |
| 六、文化长廊 |
| 1 | 文化长廊 | 乳胶漆 | 1、原墙皮铲除后涂刷稀释901建筑胶； 2、满批腻子三遍； 3、砂纸磨平； 4、套色乳胶漆2遍。 | ㎡ | 66.3 |
|  |  | 文化长廊 | 12.8*3米尺寸长廊文化墙设计及安装实施。 | 套 | 1 |

7.技术参数要求

以上技术参数、性能指标、配件备件附件要求中注明的配置、参数是采购人需求的基本配置、参数的要求，供应商考虑自身设备的情况选型投标，原则上投标设备应实质上满足或优于用户需求的基本配置、技术参数。不允许负偏离，如有重大负偏离或有所保留的为无效投标。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 签订合同前采购人有权对本项目中标供应商响应“项目技术参数及要求”和“评分表”的证明资料原件进行审查，如发现提供虚假资料或与事实不符将取消其中标资格。

# 第四部分  评审程序和内容

## 一、采购代理机构组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和磋商专家共3人或以上单数组成，其中磋商专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以磋商专家身份参加本单位采购项目的磋商。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的磋商。

2、竞争性磋商小组的职责：

磋商专家应当遵守磋商工作纪律，不得泄露磋商情况和磋商中获悉的商业秘密。

磋商小组在磋商过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人和财政部门报告。

磋商专家在磋商过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的磋商程序、磋商方法和磋商标准进行独立磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止磋商并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定进行磋商，对个人的磋商意见承担法律责任；参与磋商报告的起草；配合采购人、代理机构答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

## 二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加磋商。

## 三、磋商程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商小组所有成员应当给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商时间由磋商小组掌握。

## 四、磋商方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的磋商方法。

磋商时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、要求的保证金是否已提供；

2、供应商资格是否符合;

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理;

1、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败；

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的磋商标准进行磋商的，重新开展采购活动。

## 五、磋商标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（一）商务技术分：70分

供应商得分为磋商小组成员的算术平均分。以下所设分值均为各条评分最大得分值，请磋商小组成员根据各条评分内容在设分值区间内酌情打分。

打分细则中所需要的证件、证书、合同、中标通知书等证明资料，需提供原件的复印件附于投标文件中。

| 序号 | 评审分项 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 响应程度 | 以招标文件技术要求为基准，完全响应的得20分，每有一项不满足扣0.5分，直至20分扣完为止。 | 20分 |
| 2 | 教学内容和功能演示 | 为满足我校后续申请教育部“职业教育示范性虚拟仿真实训基地”的需要，本项目VR系统及资源应充分兼顾“专业性实训、公共在线共享实训、虚拟互动体验和仿真研创”等技术要素。投标供应商应结合相关要求进行如下演示。 一、专业性实训：VR教学管理系统 1.投标供应商需对技术需求中的“VR教学管理系统”中的“3、课堂VR分组互动与竞答教学”中的4项功能（VR眼镜分组、竞赛学习、竞答排名和多人互动VR教学资源）进行演示，评委依据现场演示情况进行打分，满分6分； 2.评分依据： （1）满足全部4项功能得6分； （2）满足2项以上功能得3分； （3）低于2项功能或不提供演示不得分。 二、思政教育VR资源库 1.投标供应商需对思政教育VR资源库至少5个VR多人互动资源和5个裸眼VR资源进行演示，其中VR多人互动资源需同时实现在至少2台及以上本项目采购同型号VR教学终端设备上的运行，裸眼VR资源可在电脑上直接运行，评委依据现场演示情况进行打分，满分6分； 2.评分依据： （1）满足功能要求的VR资源数量完全符合要求，得6分； （2）满足功能要求的VR多人互动资源、裸眼VR资源数量均超过2个，得3分； （3）演示数量不符合上述要求或不提供演示不得分。 三、仿真研创：VR创客工具功能 1.投标供应商现场：1）基于VR创客工具制作VR内容，2）将VR创客工具中制作出的VR内容生成VR眼镜内容格式和裸眼VR内容格式，3）并将其上传到VR教学管理系统中，4）教师端可以在VR教学管理系统中裸眼播放该VR资源，5）也可以通过教学管理系统控制VR眼镜下载并播放该内容。评委依据现场演示情况进行打分，满分6分； 2.评分依据： （1）完全满足上述5项演示要求的，得6分； （2）满足3项及以上演示要求的，得3分； （3）3项一下或不提供演示不得分。 四、公共在线共享实训：学生在线互动学习功能 1.投标供应商演示“VR教学管理系统”中的：“一、平台管理模块1）学生管理功能”和“三、学生在线互动学习模块1）支持学生端登录系统进行在线学习”两部分功能，包括教师进行学生管理、教师进行作业管理、学生在线学习、教师查看学习数据、学生查看学习数据等5项功能。评委依据现场演示情况进行打分，满分6分； 2.评分依据： （1）产品功能完全满足需求，得6分； （2）产品功能满足3项及以上，得3分； （3）3项及以下或不提供演示不得分。 五、虚拟互动体验：沉浸式多人协作系统功能 1.投标供应商需根据“沉浸式多人协作功能”中的1~5项功能进行演示，需同时实现在至少2台及以上本项目采购同型号VR教学终端设备上的运行，评委依据现场演示情况进行打分，满分6分； 2.评分依据： （1）产品功能满足5项功能，得6分； （2）产品功能满足4项及以上功能，得3分； （3）满足功能项不满足上述要求或不提供演示不得分。 注： 1）VR教学资源软件现场演示过程，投标供应商自备演示所需设备、工具及运行环境，演示的全部费用（包括运输费、人工费）由各投标供应商自负； 2)演示的VR教学资源软件需要采用实际产品进行演示，不接受 PPT等文本格式和视频文件格式的演示，演示时间不超过20分钟。 | 30分 |
| 3 | 项目业绩 | 投标供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类VR项目业绩，每个项目得1分，满分4分。（同时提供项目业绩中标通知书、项目合同、中标公告网站截图及甲方出具的项目验收报告复印件加盖投标供应商公章，四者缺一不可，否则不得分。中标通知书和项目合同原件备查）。 | 4分 |
| 4 | 项目实施方案 | 1.投标供应商针对本项目的实施方案进行综合评价。 （1）方案及计划合理可行，内容详细，得4分； （2）方案及计划可行性一般，内容不充分，得2分； （3）不提供或方案及计划较差，不能满足招标文件要求，不得分。 2.根据投标供应商针对本项目的设计方案提供的项目效果图及施工图进行综合评价： （1）提供的施工图与效果图契合项目需求，功能完善，完全符合采购人要求的，得4分； （2）提供的施工图与效果图不够契合项目需求，功能表述不完善，基本符合采购人要求的，得2分； （3）不提供施工图与效果图，不得分。 3.投标供应商紧跟技术发展趋势，采用更优的技术和理念设计方案 （1）体现新技术、新理念，并优化设计方案，得4分； （2）有部分体现新技术、新理念，并优化设计方案，得2分； （3）设计方案不能体现新技术、新理念，不得分。 | 12分 |
| 5 | 培训服务方案 | 投标供应商针对本项目的培训方案（包括培训时间、培训内容、培训计划等）和售后服务方案（包括人员配备情况、响应时间、到达现场时间及解决问题的能力等）评委进行综合评价，横向打分。 1.方案及计划合理可行，内容详细，得3-4分； 2.方案及计划可行性一般，内容不充分，得1-2分； 3.不提供或培训方案及计划较差，不能满足招标文件要求，不得分。 | 4分 |

(二）价格分：30分

1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100%

2、政府采购政策功能落实：小微型企业价格扣除。

2.1、本项目对小型和微型企业产品给予6%（疫情防控期间按照10%执行）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

2.2、供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

## 六、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家，除采购任务取消外，经采购人允许，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、服务等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 八、成交通知

成交结果在南通职业大学官网公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后3个工作日内按照采购文件确定的事项签订采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、磋商文件、成交人的磋商响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

# 第六部分  质疑提出和处理

格式请在南通市公共资源交易平台“办事指南-下载专区-有关质疑资料”下载。

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二部分“磋商须知”中第一点第1项的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，见《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。

在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人和代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购代理机构、采购人不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商授权人送达采购人和代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购人和代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理

采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。采购人有权将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或磋商小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，采购人有权将其列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通公共资源交易平台相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权取消其相应的会员供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权取消其相应的会员供应商资格，同时对其做出在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通公共资源交易平台、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

# 第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术响应文件、价格响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（一式三份，一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的声明函（格式参见第七部分）；

2.法定代表人身份证明书（格式参见第七部分）；

3.法定代表人授权委托书原件（格式参见第七部分），磋商代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

5.符合《中华人民政府采购法》第二十二条的规定声明；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺，格式自拟加盖公章或提供2020年经审计的财务报告；如截止到开标时间供应商成立时间不足要求时限的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；

8.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书，格式自拟加盖公章)；

9.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书，格式自拟加盖公章或近一年内任意1个月的纳税及社保缴纳证明，如依法免税或纳税零申报须提供相关证明材料，新公司以注册时间为准）；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

上述资料复印件须加盖公章，带原件（含商务技术响应文件涉及的原件）备查，磋商响应时一次性递交，不接受补充资料。

二、商务技术响应文件（一式三份，一正两副，单独密封并牢固装订；不能出现报价）：

1.投标响应函（格式参见第七部分）；

2.评审办法中涉及的其它事项；

3.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

为方便磋商评审，请供应商按磋商评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格响应文件（一式三份，一正两副，单独密封并牢固装订；不得出现在商务技术响应部分）：

1.报价总表（格式参见第七部分）；

2.报价明细表（格式参见第七部分）。

3.中小微企业申明函（如需）

一、资格审查证明材料相关格式

### 1.关于资格的声明函

南通职业大学：

我公司认真对照磋商公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加磋商响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司响应之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其响应资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的响应人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 2.法定代表人身份证明书

南通职业大学：

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:法定代表人参加磋商时将身份证原件带至磋商现场备查。

3.法定代表人授权委托书（如有）

南通职业大学：

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加             项目的采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

供应商名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时被授权人将身份证原件带至磋商现场备查。

### 4.符合《中华人民政府采购法》第二十二条的规定声明

南通职业大学：

我单位 （投标单位名称） 郑重承诺：

贵方组织的 (项目名称） ，我单位   （单位名称）    符合《中华人民政府采购法》第二十二条的规定。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 5.无重大违法记录声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停止执业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、执业人员没有受到停止执业等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

二、商务技术响应文件相关格式

### 1.投标响应函

南通职业大学：

依据贵单位                （采购项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交,我方承诺将根据项目服务要求与贵单位签订项目服务协议书。

7、一旦我方成交, 我方承诺在服务过程中，负责安排好各相关人员完成服务工作。

8、一旦我方成交,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内保证所有工作人员到位。如有违反，将按规定接受处罚直至撤场并赔偿甲方因此造成的损失。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

三、价格标响应文件相关格式

### 1.磋商响应报价总表

南通职业大学：

1．我方已仔细研究了南通职业大学马克思主义学院思政课AVR实践教学基地项目的招标文件的全部内容，愿意就该项目以人民币        （大写）                  （¥           元）（小写）的投标总报价，在 （服务期限）内，按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现服务目标。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标单位的所有规定。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 磋商响应报价明细表

（格式自拟，结合采购需求清单，需明确设备名称、响应参数、品牌、数量、单价、金额等）

投标人名称（盖章）：

日期：

### 3.小微企业声明函（如需）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。