南通职业大学机器视觉系统应用设备采购（二次）

竞争性磋商采购文件

（资格后审）

采购单位：南通职业大学

代理机构：南通建辰工程咨询有限公司

二〇二二年十一月十五日

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 合同签订与验收付款

第五章 质疑提出和处理

第六章 竞争性磋商响应文件格式

# 第一章  竞争性磋商公告

南通职业大学（以下简称采购单位）对机器视觉系统应用设备采购（二次）项目拟用竞争性磋商方式组织采购。现公告如下：

- 项目名称：南通职业大学机器视觉系统应用设备采购（二次）项目

- 项目编号： NTZDDLCG2022021

- 项目需求：详见竞争性磋商文件第三章

项目预算：25万

四、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加竞争性磋商，一经发现，将视同围标处理。

供应商其他资格要求：

- 供应商必须是在中国境内注册具有合法经营资格并能够承担完全民事责任的独立企业法人，经营范围包括相关内容；提供企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或三证合一的营业执照副本复印件；

# 4、供应商法定代表人参加竞争性磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加竞争性磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第六章）。

# 5、供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。

# 6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供社保缴纳记录和依法缴纳税收证明）。

# ·本项目不允许转包、不可以分包；本项目不接受任何形式的联合体参与竞争性磋商。

具体资格要求材料详见本竞争性磋商文件第二章中“资格审查文件”。

请供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与竞争性磋商所产生的一切后果由供应商自行承担，竞争性磋商过程中，供应商提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与竞争性磋商，一经发现则取消供应商资格，没收其竞争性磋商保证金，该供应商将记入不良记录。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交供应商资格，并由该供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

六、竞争性磋商保证金

1、竞争性磋商保证金：本项目不设投标保证金

2、履约保证金：本项目不设履约保证金

七、竞争性磋商响应文件接收截止及竞争性磋商评审开始时间：2022年11月25日14时30分）。

八、竞争性磋商响应文件提交地址：南通市崇川区红星路1号太阳鑫城大厦1幢东单元6楼南通建辰工程咨询有限公司开标室，如有变动另行通知。

【因疫情防控要求，现本项目允许邮寄形式投标，具体要求明确如下：

地址：南通市崇川区红星路太阳鑫城1幢东单元6楼南通建辰工程咨询有限公司，收件人及电话：余管琦，0513-89010636/18252775228，开标当天招标代理将现场联系投标人加入微信群，故请各投标单位在标书封面正确填写自己的手机号码方便及时联系。注意：请邮寄单位注意时间差，提前做好准备,逾期送达的投标文件将不予接收。】

九、联系方式

采购人：南通职业大学

采购人联系人： 王老师         联系电话：0513-81050792

代理机构：南通建辰工程咨询有限公司

地址：南通市红星路1号太阳鑫城东单元601-602室

联系人：余管琦         联系电话：0513-89010636

# 第二章  供应商须知

## 一、采购单位组织开标

1、成立竞争性磋商小组，由采购单位代表和有关专家依法组成。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

二、竞争性磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、采用固定综合单价报价，总报价（以人民币计价）包含所有产品的材料费、印刷费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、税费、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即产品交付使用前的所有费用以及交付时和交付使用后的免保期内的费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应竞争性磋商文件要求的所有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应竞争性磋商文件采购要求的所有费用。

5、报价总价不得高于限价，否则作无效竞争性磋商响应处理。

6、一次报定的报价为成交价。成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、竞争性磋商响应人应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

8、竞争性磋商响应人在竞争性磋商开始前自行踏勘现场，竞争性磋商响应人务必自行认真踏勘现场条件，进一步获取所需信息，一旦成交不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。采购人可视情组织答疑会。

## 三、竞争性磋商响应费用

1、无论竞争性磋商过程和结果如何，参加竞争性磋商的响应人自行承担与本次项目竞争性磋商有关的全部费用。

2、竞争性磋商文件每套售价300元，在递交竞争性磋商响应文件的同时提交给招标代理机构。

3、本项目代理费2000元，由中标供应商支付。

四、竞争性磋商响应文件的编写及装订

（一）竞争性磋商响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

# 1、供应商必须是在中国境内注册具有合法经营资格并能够承担完全民事责任的独立企业法人，经营范围包括相关内容；提供企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或三证合一的营业执照副本复印件；

# 2、供应商法定代表人参加竞争性磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加竞争性磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第六章）。

# 3、供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。

# 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供社保缴纳记录和依法缴纳税收证明）。

5、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按竞争性磋商文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”所涉及相关证明材料原件请带至现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由供应商自行承担。

##### 技术标响应文件

##### 技术性能

##### 演示（录屏演示文件U盘与响应文件一起密封递交）

##### 项目实施方案

##### 进度保证措施

##### 培训、售后服务方案

##### 综合实力

##### 商务报价响应文件（格式参见第六章）

商务报价应包括竞争性磋商文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

##### 1、竞争性磋商响应报价总表；

## （二）竞争性磋商响应文件的编制及装订

1、竞争性磋商响应文件由：资格审查文件、②技术标文件③商务报价响应文件共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按竞争性磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。竞争性磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。竞争性磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经竞争性磋商响应文件签署人签字并加盖公章。

3、竞争性磋商响应文件的 “资格审查文件”、“技术标文件”“商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术标文件”之中。

## （三）竞争性磋商响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的竞争性磋商响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、竞争性磋商响应文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标响应文件”，第三册为“商务报价响应文件”响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、“第二册 技术标响应文件”、第三册“商务报价响应文件”。

3、供应商可将竞争性磋商响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

## （四）竞争性磋商响应文件的密封及标记

## 密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、供应商名称、加盖单位公章。

五、本竞争性磋商文件由采购单位解释。

1、供应商下载竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在竞争性磋商文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本竞争性磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对竞争性磋商文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3、采购单位可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位应当在提交首次响应文件截止之日2个工作日前，以网上发布形式通知所有接收竞争性磋商文件的供应商，不足2个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对竞争性磋商文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

## 评审原则及方法

竞争性磋商小组根据采购文件要求对投标人进行资格审查，资格审查未通过的投标人作无效投标处理。宣布资格审查合格投标人名单。资格审查合格投标人对投标项目作出的报价为有效投标报价。

## 七、合同的签订与付款

⑴申请部门应在项目验收合格后按合同约定办理结算手续。

⑵付款方式：项目完工、验收合格后支付合同价的95%，留5%为质量保修金，满一年，验收合格后结清余款（不计利息）。

## 八、出现下列情形之一的，作无效竞争性磋商响应处理

1、未按规定时间、数额、规定形式交纳投竞争性磋商证金的；

2、竞争性磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

3、竞争性磋商响应文件资格审查文件、技术响应文件部分出现商务报价的内容；

4、不具备竞争性磋商文件规定的资格要求的；

5、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

6、竞争性磋商响应报价超出项目预算的；

7、竞争性磋商评审小组可以认定为无效竞争性磋商响应的其他情况。

## 九、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、供应商最终报价均超出项目预算的；

5、竞争性磋商评审小组可以认定为废标的其他情况。

# 第三章  项目需求及评标办法

一、采购需求

机器视觉设备平台主要由机台、电控柜、XYZ三轴运动模组、外置R轴、按钮盒、视觉安装夹具、产品托盘、光幕保护传感器、工控机、显示器、机器视觉器件等部件组成。可进行气缸控制、物料搬运、与相机配合检测定位等多项应用技能实训。设备的设计遵循模块化方式，更换方便，单元模块组合可进行多种应用训练。设备可实现精确组装、拼图、PCB板检测、平角夹角测量、高度检测等多个应用场景，操作者可以在实训中训练机器视觉多种应用方向的检测技能，例如测量，检测、识别、引导定位、精确组装、3D应用等。除此以外，还可以学习机械装调、电气管路连接、程序设计、传感器应用、计算机应用、检修排故、触摸屏组态、伺服驱动控制等机电专业技能。实训室建成后可极大地提升高职院校工业机器人相关专业的人才培养质量，进一步推动工业机器人技术的应用。

▲所提供设备必须完全满足全国职业院校技能大赛和江苏省职业院校技能大赛—机器视觉系统应用赛项训练要求。

二、技术要求

| 序号 | 组件名称 | 数量 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训机台 | 1台 | （1）实训机台包含XYZ三轴直线运动模组、电控板、报警灯、按钮盒、视觉安装夹具、产品托盘、光幕保护传感器、工控机、显示器等。 ▲（2）设备要求结构紧凑，集成度高，不含显示器设备尺寸不大于700mm（宽）*650mm（深）*1500mm（高），平台行程：XY轴不小于200mm，Z轴不小于50mm，Z轴可以连续回转。平台运动精度高，XY轴的电机须采用闭环电机，Z轴的电机需要带刹车，XYZ重复精度优于±0.01mm。 ▲（3）视觉器件安装拥有良好的兼容性，能够快速安装多种类相机，包含面阵相机、线阵相机、双目3D相机、线激光3D相机等，同时相机有多个安装位置和姿态，可以安装在Z轴上，也可以安装在固定支架上；也能够快速安装多种类光源，包含环形、同轴和背光源等，可调节的安装支架需有刻度标识。 （4）实训平台三方向采用半透明亚克力封闭，正面开口安装光幕保护传感器，同时相机安装的上面可安装可调节的遮光板。 （5）平台电控板主要包含漏电保护、PLC、通讯扩展、直线电源和电机驱动器等，运动部分采用PLC进行控制，并通过上位机完成通讯，可支持任意曲线插补，也可以扩展运动控制卡。 （6）Z轴固定板尺寸不小于120x80mm，上面均布阵列排列的螺丝孔，搭配使用具有良好的灵活性，能够安装旋转轴（旋转轴末端可以配套不同尺寸吸盘），能够安装各种相机和视觉光源，用户也能够扩展其他执行装置（比如螺丝批、涂胶针筒等）。 ▲（7）实训机台功能分区，上方为操作区域，下方为电控柜及收纳区，下方包含透明窗口的电气柜、工控机柜、键鼠抽屉、收纳抽屉等，实验所需的输入/输出接口均布置在平台上方面板上，方便动手操作，包含双色报警灯、真空开关接口、光源控制、旋转轴电机信号、相机供电、USB3.0及GigE相机输出、通用IO等。同时配套按钮盒，能够进行设备上电、急停以及XY轴的四向摇杆手动控制； （8）采用一线品牌高性能机器视觉专用工控机，性能不低于i5 四核CPU、8G内存和120G SSD硬盘，自带不少于4个千兆网口，支持POE；不少于4个USB3.0口；带不少于4个PCI或PCIe的扩展槽，能够安装运动控制卡；显示器尺寸不小于22寸，带液压万向调节支架。 |
| 2 | 机器视觉器件箱 | 1台 | （1）器件箱相机套件包含不少于3台2D相机和1台3D相机。其中一台高速2D相机分辨率不低于1280x960像素，采用全局快门黑白CMOS芯片，芯片尺寸不小于1/3”,帧率不低于90fps，采用USB3.0接口；一台高分辨率黑白2D相机分辨率不低于2448x2048像素，采用全局快门CMOS芯片，芯片尺寸不小于2/3”,帧率不低于20fps；一台彩色2D相机分辨率不低于2500x1940像素，采用滚动快门CMOS芯片，芯片尺寸不小于1/2.5”,帧率不低于14fps；2D相机均兼容GigE VISION或USB3 VISION协议，并支持GenlCam标准；网口相机支持POE供电，支持宽压供电，符合CE，FCC,UL,ROHS认证。3D相机采用一体式封装，外形不大于180x100x60mm，自带红外结构光源和白色LED光源，两个相机分辨率不低于1920x1080像素，视场角大于80°x56°，最小工作距离350mm，深度测量重复精度优于2mm@WD<600mm，测量距离以内可以进行3D标定、3D匹配、3D体积测量等实验，能实现基于双目特征的匹配和基于立体模式的匹配。 （2）器件箱镜头套件包含不少于3个不同焦距的定焦镜头和1个双远心镜头，定焦镜头焦距至少包含12mm、25和35mm，光圈不小于F2.8；双远心镜头，0.3X放大倍率，工作距离约110mm， 景深不小于±2.5mm@F5.6，镜头光学畸变优于0.02%，远心度优于0.04%，外形尺寸不大于Φ60× 120mm；所有镜头均支持500万及以上像素，支持2/3英寸及以上相机成像芯片；配套一组镜头接圈，包含1、2、5、10、20、40mm，并配套与定焦镜头匹配的偏振镜和镜头清洁布等。 （3）器件箱光源套件包含不少于三个环形光源、1个同轴光源和1个背光源，三个环形光源其中一个小号环形为直射环形光源，发光面外径不小于80mm，内径不小于40mm，采用RGB LED灯珠，同时光源配有外螺纹，能够直径拧在配套的定焦镜头上；中号环形为45度环形光源，发光面外径不小于120mm，内径不小于80mm，LED颜色为绿色；大号环形光源为低角度照明方式，发光面外径不小于155mm，内径不小于120mm，LED颜色为蓝色，以上三个环形光源可以组合成1个AOI光源；同轴照明光源采用RGB LED灯珠，发光面积不小于60x60mm；背光源为白色平行光，采用底部贴片LED，光源均匀度高于90%，发光面大于165x140mm，带正向固定孔。 （4）配套实训需要的多种图案标定板，标定板尺寸与治具尺寸兼容，图案精度优于正负0.01mm，包含透明和漫射两种材质。 ▲（5）器件箱内还应包含多台相机安装的快换板和连接件，并配套所有相机、光源配套的数据线、电源线和延长线等，箱内缓冲泡沫需按物品形状一对应设计，并编号与机台对应。 |
| 3 | 机器视觉工具箱 | 1台 | （1）工具箱用于机器视觉应用实训安装、接线所需的必要工具，包含外置θ轴、多个光源固定件、AOI光源连接件、相机高度升降件、常用螺丝、机械工具、电气工具等。 （2）外置θ轴采用中空旋转电机，重复精度优于±0.5°，能够方便的固定在Z轴固定板上，前端的吸嘴也可以根据实验样品大小进行更换。 （3）机械工具包含六角扳手、十字和一字螺丝刀、斜口钳、直尺和轧带等。 （4）电气工具包含万用表、真空发生器、气管、6mm、8mm和10mm备用吸嘴等。 ▲（5）工具箱的外形尺寸与器件箱相同，箱内缓冲泡沫需按物品形状一对应设计，并编号与机台对应。 |
| 4 | 配套软件 | 1套 | （1）设备配套的软件提供机器视觉应用图形化编程和代码编程两种编程模式，图形化编程要求通俗易懂，采用拖拽式流程框图定义流程；代码编程提供基于VB.net\C#多种语言的例程； ▲（2）支持多项目同步运行，支持多用户模式，软件可以在独立的笔记本运行，网络端用户可以获取对应IP地址机台上的图片。既可以用笔记本客户端对设备进行控制，也可以多台设备通讯协同完成实训任务。 ▲（3）提供机器视觉应用图形化编程至少包含常用图像处理、运动控制和外部通讯工具，包括3D标定、3D定位、3D测量、AOI检测等多种高级算子，提供API，支持二次开发（磋商现场提供投标设备进行“3D标定”、“3D定位”、“3D测量”和“AOI PCB检测”软件功能演示视频） （4）机器视觉应用图形化编程软件的2D相机工具至少包含有图像预处理、无/正反检测、颜色/位置判断、定位、尺寸测量、ID识别、字符识别、缺陷检测等工具； （5）机器视觉应用图形化编程软件的3D相机工具支持多种不同类型3D相机（包含TOF、线激光、双目结构光、扫描振镜等），软件工具包含3D标定、3D定位、3D测量等，可实现双目3D匹配和点云3D匹配，并可以实现三维测量和三维姿态跟踪等实验，并配套相应的教学资源； （6）软件除了支持常见品牌的2D相机和3D相机之外，也具有外部接口，支持常见品牌的PLC、运动控制卡和工业机器人，也支持常见的激光振镜控制。 （7）软件支持单相机及多相机对位，支持XYθ、XYY、UVW、SCARA等多种平台类型。 |
| 5 | 实训案例及配件 | 1套 | （1）提供“PCB图像拼接及尺寸测量”案例配件：配套PCB样品一件、模拟IC两件、样品治具一件，治具尺寸202x112x6mm （2）提供“七巧板创意造型摆拼”案例配件：配套七巧板样品一套、样品治具一件，治具尺寸260x220x5mm （3）提供“机械零件平面尺寸综合测量”案例配件：配套机械零件样品四件（不良2件）、NG和OK指示摆放件四件、样品治具一件，治具尺寸202x121x6mm （4）提供“PCBA AOI检测”案例配件：配套PCBA样品四件（不良3件）、NG和OK指示摆放件四件、样品治具一件，治具尺寸202x121x6mm （5）提供“大豆分选”案例配件：配套大豆样品一套（黄豆和绿豆各15颗）、模拟杂质四件、样品治具一件，治具尺寸202x121x6mm （6）提供“IC或连接器引脚测量”案例配件：配套IC样品六件、连接器样品六件、样品治具一件，治具尺寸202x121x6mm （7）提供“印刷综合检测”案例配件：配套印刷样品一套、样品治具一件，治具尺寸202x121x6mm （8）提供“液体试管识别及分拣”案例配件：配套液体试管六件、样品治具一件，治具尺寸≤02x121x6mm （9）提供“物流包裹测量及分拣”案例配件：配套物流包裹样品四件、样品治具一件，治具尺寸202x121x6mm （10）提供“胶水识别与测量”案例配件：配套涂胶样品一件、NG指示标识四件、样品治具一件，治具尺寸202x121x6mm |

三、付款条件

设备调试验收和培训合格后两周内付清95%款，余款5%留作质量保证金，质保期（不少于1年）合格后支付。

# 附：（一）技术分评分标准

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能 | 根据供应商所投设备技术性能以及对采购文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行打分，供应商所投产品完全满足采购文件技术规范及要求的，得25分。技术要求中带 “▲”号指标若有一项负偏离或不满足扣2分，其余条款为一般性能指标，每有一项负偏离或不满足扣1分，扣完为止。 | 25 |
| 2 | 演示（录屏演示文件U盘密封在技术标中与响应文件一起密封递交） | 供应商需对如下内容进行演示：（录屏演示无需在磋商现场演示，演示时间控制在15分钟以内。录屏演示文件与响应文件电子版一起密封递交）。 1、提供设备完成PCB图像拼接及尺寸测量案例演示视频； 2、提供设备完成七巧板创意造型摆拼案例演示视频； 3、提供设备完成机械零件平面尺寸测量案例演示视频； 4、提供设备完成液体试管识别及分拣案例演示视频； 5、提供设备完成印刷综合检测功能案例演示视频； 6、提供设备完成物流包裹测量及分拣案例演示视频。 7、提供设备完成IC和连接器引脚测量案例演示视频 8、开标现场提供投标设备进行“3D标定”、“3D定位”、“3D测量”和“AOI PCB检测”软件功能演示 9、提供设备完成胶水识别与测量案例演示视频 10、提供设备完成大豆分拣案例演示视频 完全满足采购文件相应要求，演示过程流畅，解说清晰有条理的得2分/项； 基本满足采购文件相应要求，演示过程较为流畅，解说基本清晰得1分/项； 未提供演示或所提供的演示内容与采购文件相应要求不符的，不计分。 | 20 |
| 3 | 项目实施方案 | 根据供应商提供的项目实施方案（包含项目的设备安装、调试、验收全过程、质量保证措施、安全保证措施等）进行评审： 实施方案完全满足或优于采购文件要求的得5分， 实施方案基本满足要求的得3分， 实施方案部分满足的得1分， 完全不满足或未提供整体项目实施方案的不得分。 | 5 |
| 4 | 进度保证措施 | 根据供应商提供的项目进度保证计划措施进行评审： 实施方案完全满足或优于采购文件要求的得5分， 实施方案基本满足要求的得3分， 实施方案部分满足的得1分， 完全不满足或未提供整体项目实施方案的不得分。 | 5 |
| 5 | 培训、售后服务方案 | 根据投标人的培训售后计划进行评审： 实施方案完全满足或优于采购文件要求的得5分， 实施方案基本满足要求的得3分， 实施方案部分满足的得1分， 完全不满足或未提供整体项目实施方案的不得分。 | 5 |
| 6 | 综合实力 | 供应商或设备制造商具备有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，一个证书得1分，最高得3分。提供证明文件复印件加盖公章。 | 3 |
|  |  | 供应商所投机器视觉产品具有相关的软件著作权证书的，每有1份证书得1分，最多4分。提供证明文件复印件加盖公章。 | 4 |
|  |  | 供应商或设备制造商具有全国职业院校技能大赛协办经验的得3分。提供证明文件复印件加盖公章。 | 3 |
| 合计 | 70 |

(二）价格分：30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第四章  合同主要条款

采购合同

甲方(需方)： 南通职业大学      签订地点： 南通

乙方(供方)：                                签订时间：

根据南通职业大学机器视觉系统应用设备采购（二次）项目中标（成交）通知书，供需双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

- 货物清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  |

交货时间：⑴签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起 5 个工作日内按时签约。

- 交货期（服务时间）： 自合同签订之日起 10 个工作日内，完成供货。

交货（服务）地点：  南通职业大学 。

三、质量要求和技术标准：供方所供商品必须为原装、原封、原标记完好的全新正品。国家有统一技术标准的，不低于国家标准。如需方有特殊要求，按采购文件中有关条款执行。

四、质保期为   个月。需方有特殊要求的，按采购文件中有关条款执行。

五、合同期限：自中标之日起至质保期结束，合同到期后，双方无异议，需方视情况决定是否续签。交货地点：需方指定地点。交货前风险及费用由供方承担。

六、验收：由需方按采购文件相关要求组织验收。

七、付款：⑴申请部门应在项目验收合格后按合同约定办理结算手续。

⑵付款方式：项目完工、验收合格后支付合同价的95%，留5%为质量保修金，满一年，验收合格后结清余款（不计利息）。

八、担保条款：供方在签定本合同时向需方交纳本合同的质量保证金 伍仟元       元。该款在 合同期满且验收合格 后由需方退还供方（无息）。

九、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

⑴供方不能按期供货，供方付给需方违约金（违约金的计算：合同总额的  0.5  % /天  ）。需方原因或不可抗力的因素影响除外。

⑵供方低于合同配置、技术标准供货，供方负有下列第  2  种责任：

①供方恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，供方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时供方付给需方合同总价款  10  %的违约金。

②需方退货，同时，供方付给需方合同总价款   10     %的违约金。

⑶供方不能按期服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，供方返还向需方收取的服务费，并付给需方合同总价款    10     %的违约金。

⑷需方除供方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接受货物的，付给供方合同总价款    10      %的违约金。

十、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由供需双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成,则任何一方均可以依法提出仲裁或向需方所在地人民法院提起诉讼。

十一、组成本合同的文件包括：

⒈ 本合同条款；

⒉ 本项目的采购文件和供方应标文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 供需双方其它按规定约定事宜。

十二、本合同内容如有冲突，以采购文件为准。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。（多页合同供需双方必须加盖骑缝公章）

十四、本合同一式四份，供需双方签订后各执两份。

甲方（需方）（盖章）：                乙方（供方）（盖章）：

地址：                                 地址：

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

第五章  质疑提出和处理

格式请在南通政府采购网“下载中心--有关质疑资料”下载

一、质疑的提出

1、下载竞争性磋商文件的供应商应根据第二章“供应商须知”中第五条第1款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行竞争性磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的竞争性磋商过程、成交结果提出质疑；在竞争性磋商过程中，凡主持人或竞争性磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

2、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

3、对本次竞争性磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次竞争性磋商授权人送达采购单位。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或竞争性磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或竞争性磋商小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在政府采购网、市、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在政府采购网、市、省、国家级相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 第六章  竞争性磋商响应文件格式

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

##### 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

南通职业大学 ：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称及项目编号)项目竞争性磋商活动，全权代表我公司处理该竞争性磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加竞争性磋商活动时法定代表人将身份证原件带至现场备查。

##### 2、授权委托书

（委托代理人参加竞争性磋商，须出示此证明）

南通职业大学 ：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称及项目编号)项目的竞争性磋商活动，全权处理一切与该项目竞争性磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加竞争性磋商活动时被授权人将身份证原件带至现场备查。

#### 3、无重大违法记录声明

南通职业大学 ：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

##### 4、关于资格文件的声明函

南通职业大学 ：

本公司愿参与由贵单位组织实施的            （竞争性磋商项目名称)竞争性磋商采购活动。本公司所提交的竞争性磋商响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	 月 	日

二、技术响应文件相关的格式文件及表格

#### 1、竞争性磋商响应函

南通职业大学 ：

依据贵单位               （竞争性磋商项目名称)项目竞争性磋商采购活动参与的邀请，我方授权     （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的竞争性磋商采购活动工作，全权处理本次竞争性磋商采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 我方愿意按照竞争性磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，并按竞争性磋商文件的要求提供报价。

- 我方愿按竞争性磋商文件规定的付款方式执行。

- 我方已经详细审查了全部竞争性磋商文件，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件提出异议和质疑的权利。

4、我方愿意提供竞争性磋商采购单位在竞争性磋商文件中要求的所有资料。

5、我方承诺在本次竞争性磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到本次竞争性磋商采购活动中的报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、一旦我方成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同是我方应尽的义务及责任。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

二○二二年      月     日

#### 竞争性磋商响应报价总表（首次/二次）

| 南通职业大学机器视觉系统应用设备采购（二次） 招标报价表(单位:元) |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 投标报价（万元） | 备注 |
| 1 |  | 1 | 25 |  | 技术要求见附件 |
| 合计（万元） |  |

（此报价为本项目的最终报价，最终报价包含本项目所有费用）

注： 1、竞争性磋商含有二次报价，且二次价格不得高于首次报价，总价包含本项目所有费用。未按要求填写可视为无效报价。

- 本项目评委费由中标供应商支付，请各投标供应商将此费用一并考虑在投标报价中。

- 投标单位需在报价单后附一张空报价表作现场二次报价时使用，并加盖公章。

4、报价大小写均需要提供，大小写不一致时以大写为准。

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：